## Slide 1: 计算机组成原理 （Principle of Computer Organization）
中国石油大学（华东）
计算机与通信工程学院
主讲教师：黄庭培
Email:huangtingpei@upc.edu.cn
第2章 数据的机器级表示

## Slide 2: 作业
袁老师第二版教材第2章课后习题
  2、1-5
  4
  6
  7
  11
  12: 1.75， 258
  17

## Slide 3
各类数据之间的转换关系
对连续信息采样，以使信息离散化
对离散样本用0和1进行编码
定点运算指令
浮点运算指令
逻辑、位操作或字符处理指令

## Slide 4
/*---sum.c---*/
int sum(int a[ ], unsigned len)
{
int i，sum = 0;
for (i = 0; i <= len–1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
/*---main.c---*/
int main()
{
int a[1]={100};
int sum; sum=sum(a,0);
printf(“%d”,sum);
}
数据的表示
数据的运算
如果程序处理的是图像、视频、声音、文字等数据，那么，
（1）如何获得这些数据？
（2）如何表示这些数据？
（3）如何处理这些数据？

## Slide 5: 大纲
2.1 数制和编码（重点、难点）
2.2 整数的表示（重点）
2.3 实数的表示（重点、难点）
2.4 十进制数的表示 （自学，属于考试范围）
2.5 非数值数据的编码表示（自学）
2.6 数据的宽度和存储
2.7 数据校验码（自学）

## Slide 6: 2.1 数制和编码
具体实现
抽象概括
感觉媒体信息
树、链表等结构化数据描述
int, float, array, struct等类型
指令指定寄存器或内存中数据
ALU中运算或总线上传输的数据
逻辑门
位信息
问题(应用)
算法
程序(语言)
指令集体系结构(ISA)
微体系结构
电路
器件(晶体管)
Notes: 从不同角度（或层次）看，数据有不同的表现形态

## Slide 7
各类数据之间的转换关系
对连续信息采样，以使信息离散化
对离散样本用0和1进行编码
定点运算指令
浮点运算指令
逻辑、位操作或字符处理指令

## Slide 8: 2.1 数制和编码
2.1.1 信息的二进制编码
1）离散化和编码
离散化：对感觉媒体信息进行定时采样，将现实世界中的连续信息转换为计算机中离散的样本信息
编码：用少量简单的基本符号对大量复杂多样的信息进行一定规律的组合
  信息编码的两大要素：基本符号的种类和组合规则。

## Slide 9: 2.1 数制和编码
2.1.1 信息的二进制编码
2）计算机内部所有的信息都用二进制（即：0和1）进行编码，因为：
  制造二个稳定态的物理器件容易（电位高/低，脉冲有/无，正负/极）;
  二进制编码、计数、运算规则简单;
  正好与逻辑命题真假对应，便于实现逻辑运算和程序中的逻辑判断;
  可方便地用逻辑门电路实现算数运算。

## Slide 10: 2.1 数制和编码
2.1.1 信息的二进制编码
3）机器级数据分两大类：
  数值型数据：可用来表示数量的多少，可比较其大小，分整数和实数
    整数：分无符号整数和带符号整数，用定点数表示
    实数：用浮点数表示
  非数值型数据：逻辑数（包括位串）、西文字符和汉字。

## Slide 11: 2.1 数制和编码
一个实际的数，通常由数符、数码和小数点三部分组成。
因此，在机器内部表示一个数值数据要确定三个要素：
数码的处理（进位记数制，二进制）
  十进制、二进制、八进制、十六进制（自学）
符号的处理（编码规则，二进制编码）
  原码、反码、补码、移码
小数点的处理（定点、浮点数表示）
  定点整数、定点小数
  浮点数（可用一个定点整数和一个定点小数表示）
2.1.1 信息的二进制编码
4）真值和机器数：

## Slide 12: 2.1 数制和编码
2.1.1 信息的二进制编码
4）真值和机器数（非常重要的概念）
机器数：数值数据在计算机内部编码表示的数称为机器数，也即用0和1编码的计算机内部的0/1序列
真值：机器数真正的值，即现实世界中带正负号的数
  例：unsigned short型变量x的真值是127，其机器数是多少？
  127=27-1，其机器数为0000 0000 0111 1111
给定一个0/1序列，在未确定采用什么进位记数制、定点还是浮点表示以及编码表示方法之前，它所代表的的数值数据的值是无法确定
  例：机器数 01011001的值是多少？
答案是：不知道！

## Slide 13: 2.1 数制和编码
2.1.2 进位记数制（自学）
1）主要内容（基数、权、基本符号、运算规则）
  二进制、八进制、十六进制、十进制
  二进制、八进制、十六进制到十进制的转换
  十进制到二进制、八进制、十六进制的转换
  二、八、十六进制数的相互转化

## Slide 14: 2.1 数制和编码
2.1.3 定点与浮点表示
1）定点数与浮点数（解决小数点的问题）
  小数点约定在固定的位置的数称为定点数
  小数点约定为可浮动的数称为浮点数

## Slide 15: 2.1 数制和编码
2.1.3 定点与浮点表示
2）定点表示
对定点小数和定点整数进行表示
  定点小数（一般用来表示浮点数的尾数）：小数点总是固定在数的最左边
  定点整数（表示整数）：小数点总是固定在数的最右边
Xs X1…………..Xn
·
Xs X1…………..Xn
·

## Slide 16: 2.1 数制和编码
2.1.3 定点与浮点表示
3）浮点表示
对于一个任意二进制数，可表示成如下形式
  S：决定数的符号
  M：二进制定点小数，为X的尾数；
  R：是基数，可以取值2、4、16
  E： X的阶或指数
(-1)s X M X RE
  在基数R一定的情况下：
  M的位数决定了数的表示精度
  E的位数决定了数的表示范围，其值确定了小数点的位置。

## Slide 17: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
动机：
解决正负号的表示问题
  0表示正号，1表示负号
符号能否和数值部分一起参加运算
  原码、反码、补码和移码
  任意一个浮点数可以用一个定点小数和定点整数表示，所以只需要考虑定点数的编码问题。

## Slide 18: 2.1 数制和编码
2.1.1 信息的二进制编码
4）真值和机器数（非常重要的概念）
机器数：数值数据在计算机内部编码表示的数称为机器数，也即用0和1编码的计算机内部的0/1序列
真值：机器数真正的值，即现实世界中中带正负号的数
  例：unsigned short型变量x的真值是127，其机器数是多少？
  127=27-1，其机器数为0000 0000 0111 1111
给定一个0/1序列，在未确定采用什么进位记数制、定点还是浮点表示以及编码表示方法之前，它所代表的的数值数据的值是无法确定
  例：机器数 01011001的值是多少？
答案是：不知道！

## Slide 19: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
由符号位直接后跟数值位构成，因此也称“符号-数值” （Sign and Magnitude ）表示法；
原码表示法中，正数和负数的编码仅符号位不同，数值位部分完全相同。

## Slide 20: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
小数原码的定义
设[x]原＝xs x1 …xn，其中xs为符号位，共n＋1位字长
例如，若x1= +0.1011, x2= ­-0.1011，字长为8位
[x1]原= 0.1011000 [x2]原= 1+0.1011000 = 1.1011000
不够字长后补“0”

## Slide 21: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
整数原码的定义
设[x]原＝xs x1 …xn，其中xs为符号位，共n＋1位字长
例如，若x1= +1011，x2= -1011，字长为8位，
[x1]原= 00001011
[x2]原= 27+0001011 = 10001011
不够字长前补“0”

## Slide 22: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
例（默认机器字长5位）：
X=0.1011B [X]原=0.1011
  X= - 0.1011B [X]原 ＝1.1011
  X=+1011B [X]原=0,1011
  X= - 1011B [X]原 ＝1,1011
  结论：原码表示，符号位数值化，数值位不变
  0的原码表示?

## Slide 23: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
0的原码表示（默认机器字长8位）
[＋0000000]原＝0，0000000
[－0000000]原＝1，0000000
[＋0.0000000]原＝0. 0000000
[－0.0000000]原＝1. 0000000
结论：零的原码表示不唯一

## Slide 24: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
例1：设机器字长5位，写出十进制数±7和±8的原码表示；若机器字长4位，结果如何？
1. 机器字长5位
[+7]原=0，0111 [+8]原=0，1000
[-7]原=1，0111 [-8]原=1，1000
2. 机器字长4位
[+7]原=0，111 [+8]原=溢出（0，1000）
[-7]原=1，111 [-8]原=溢出（1，1000）

## Slide 25: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
例2：写出机器字长8位，原码表示所对应的十进制整数和小数的表示范围。
整数范围：－127≤x ≤ +127
或：－128 ＜ x ＜+128
小数范围： －(1-2-7 ) ≤ x ≤ 1 -2-7
或： －1＜x ＜+1
原码表示法的优点是直观易懂。机器数和真值间的相互转换很容易，用原码实现乘、除运算的规则很简单，缺点是实现加减运算的规则较复杂。

## Slide 26: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
1）原码表示法
总结：原码表示容易理解, 但是：
  0 的表示不唯一，不利于程序员编程
  加、减运算方式不统一
  需额外对符号位进行处理，不利于硬件设计
  特别当 a<b时，实现 a- b比较困难
从 50年代开始，整数都采用补码来表示，但浮点数的尾数用原码定点小数表示。

## Slide 27: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
引入补码的目的
  实现加减运算统一，即用加法来实现减法运算
  使符号位和数值位一起参与运算
补码表示法也称“2-补码（two’s complement）”，由符号位后跟真值的模补码。

## Slide 28: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
模运算
重要概念：在一个模运算系统中，一个数与它除以“模”后的余数等价。
  模——溢出量
  例如，钟表——模为12

## Slide 29
例1：“钟表”模运算系统
假定时针只能顺拨，从10点倒拨4格后是几点？
10- 4 = 10+(12- 4) = 10+8 = 6 （mod 12）
例2：“4位十进制数” 模运算系统
假定算盘只有四档，且只能做加法，则在算盘上计算
9828-1928等于多少？
9828-1928=9828+(104-1928)
=9828+8072
= 1 7900
=7900（mod 104）
现实世界的模运算系统举例
取模即只留余数，高位“1”被丢弃！相当于只有低4位留在算盘上。
10
6
＋8
-4

## Slide 30: 2.1 数制和编码
例1：时钟是一种模12系统
假定钟表时针指向10点，要将它拨向6点，则有两种拨法：
① 倒拨4格：10- 4 = 6
② 顺拨8格：10+8 = 18 ≡ 6 (mod 12)
模12系统中： 10- 4 ≡ 10+8 (mod 12)
- 4 ≡ 8 (mod 12)
则称8是- 4对模12的补码，即- 4的模12补码等于8。
同样有 -3 ≡ 9 （mod 12）
-5 ≡ 7 （mod 12）等
结论2： 对于某一确定的模，某数减去小于模的另一数，总可以用该数加上另一数负数的补码来代替。
补码（modular运算）：加（+）和减（– ）的统一
结论1： 一个负数的补码等于模减该负数的绝对值。
现实世界中的模运算系统
10
6
＋8
-4

## Slide 31: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
补码的定义：假定补码有n位，一位符号位，n-1位数值位，则：
① 定点整数：[X]补= 2n+ X （-2n-1≤X＜ 2n-1 ，mod 2n）
② 定点小数：[X]补= 2 + X （-1≤X＜1，mod 2）
重要结论：正数的补码是它本身；负数的补码等于模与该负数绝对值之差。

## Slide 32: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
特殊数的补码（假定补码有n位）
① [-2n-1]补= 2n-2n-1 = 10…0（n-1个0） （mod 2n）
② [-1]补= 2n-0…01 = 11…1（n个1） （mod 2n）
③ [-1.0]补= 2-1.0 = 1.00…0（n-1个0） （mod 2）
④ [+0]补= [-0]补= 00…0（n个0）

## Slide 33: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
真值与补码之间的简便转换方法
  求真值的补码
    正数：将正号转换为0，数值部分不变
    负数：符号位为1，对真值部分各位取反，末位加1
  求补码的真值
    正数：符号位为0，为正数，数值部分不变
    负数：符号位为1，为负数，数值部分各位取反，末位加1

## Slide 34: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
补码表示举例（机器字长5位）
X= 0.1011B [X]原= 0.1011 [X]补=0.1011
X= - 0.1011B [X]原= 1.1011 [X]补=1.0101
X= + 1011B [X]原= 0,1011 [X]补=0,1011
X= －1011B [X]原＝1,1011 [X]补=1,0101
结论：正数：原码、补码表示都相同
负数：对原码，符号位保持不变，其余各位变反，末位加1

## Slide 35: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
例1：设机器字长5位，写出十进制数±7和±8的原码和补码表示；若机器字长4位，结果如何？
1. 机器字长5位
[+7]原=0，0111 [-7]原=1，0111 [+8]原=0，1000 [-8]原 =1，1000
[+7]补=0，0111 [-7]补=1，1001 [+8]补=0，1000 [-8]补 =1，1000
2. 机器字长4位
[+7]原=0，111 [-7]原=1，111 [+8]原= 溢出 [-8]原 = 溢出
[+7]补=0，111 [-7]补=1，001 [+8]补= 溢出 [-8]补 =1，000

## Slide 36: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
2）补码表示法
例2：分别写出机器字长8位，原码和补码表示时所对应的十进制整数和小数的表示范围。
原码表示：
整数范围：－127≤x ≤ +127 或：－128 ＜ x ＜+128
小数范围：－(1-2-7 ) ≤ x ≤ 1 -2-7 或： －1＜x ＜+1
补码表示：
整数范围：－128≤x ≤ +127 或：－128 ≤ x ＜+128
小数范围：－1≤ x ≤ 1 -2-7 或： －1 ≤ x ＜+1

## Slide 37: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
3）移码表示法 (Excess /biased notion)
移码的定义
  将每一个数值加上一个偏置常数
  假定移码的表示位数为n，则对于真值E，其移码为：
    [E]移=2n-1+E，2n-1为偏置常数

## Slide 38: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
3）移码表示法(Excess /biased notion)
移码用来表示浮点数的指数
例：1.01 x2 -1+1.11 x23
简化比较
补码：1111< 0011 ?
(-1) (3)
1.01 x2-1+4+1.11 x23+4
移码：0011< 0111
(3) (7)

## Slide 39: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
3）移码表示法(Excess /biased notion)
移码的几点性质
  移码中，0－负，1－正；
  移码全零，真值最小；
  0的移码表示唯一；
  移码与补码，仅符号位相反，其余各位相同；
  移码表示实际是把真值映射到了正数域，可按无符号数比较大小。

## Slide 40: 2.1 数制和编码
2.1.4 定点数的编码表示
3）移码表示法

## Slide 41: 2015考研题
2.由3个“1”和5个“0”组成的8位二进制补码，能表示的最小整数是( ) A.-126 B.-125 C.-32 D.-3
Notes: 答案为B

## Slide 42: 2.2 整数的表示
2.2.1 无符号整数（Unsigned integer）的表示
  一般在全部是正数运算且不出现负值结果的场合下，可使用无符号数表示
    例如, 地址运算
  无符号数的编码中没有符号位
  在字长相同的情况下，它的表示范围大于有符号数
  无符号数总是整数，所以很多时候就简称为“无符号数”
  n位无符号整数可表示的范围为：0~2n-1
    例如，8位无符号数取值范围为0~28-1，即最大数是11111111B，其值为255

## Slide 43: 2.2 整数的表示
2.2.2 带符号整数（Signed integer）的表示
  计算机必须能处理正数(positive) 和负数(negative)，用最高有效位MSB（Most Significant Bit）表示数符
  有三种表示方式
    Signed magnitude （原码）
    用来表示浮点（实）数的尾数
    One’s complement （反码）
    现已不用
    Two’s complement （补码）
    50年代以来，所有计算机都用补码来表示定点（整）数

## Slide 44: 2.2 整数的表示
2.2.2 带符号整数（Signed integer）的表示
  为什么用补码表示带符号整数？
    与原码和移码相比，补码运算系统是模运算系统，加、减运算统一，且符号位可以和数值位一起参加运算
    与原码和反码相比，数0的补码表示形式惟一，方便使用
    补码比原码和反码多表示一个最小负数
    与移码相比，其符号位和真值的符号对应关系清楚
    与反码相比，补码不需要通过循环进位来调整结果

## Slide 45: 2.2 整数的表示
2.2.3 C语言程序中的整数类型
  无符号数：unsigned int ( short / long)；带符号整数： int ( short / long)；
  常在一个数的后面加一个“u”或“U”表示无符号数；
  C语言中允许无符号数和带符号数之间的转换
    转换后数的真值是将原二进制机器数按转换后的数据类型重新解释得到
    若执行一个运算时同时有无符号数和带符号整数参加，则C编译器隐含将带符号整数强制转换为无符号数，从而会带来一些意向不到的结果

## Slide 46: 2.2 整数的表示
2.2.3 C语言程序中的整数
  假定以下关系表达式在32位用补码表示的机器上执行，结果是什么？
关系表达式 | 运算类型 | 结果 | 说明
0 = = 0U -1 < 0 -1 < 0U 2147483647 > -2147483647-1 2147483647U > -2147483647-1 2147483647 > (int) 2147483648U -1 > -2 (unsigned) -1 > -2 |  |  | 

## Slide 47: 2.2 整数的表示
2.2.3 C语言程序中的整数
  假定以下关系表达式在32位用补码表示的机器上执行，结果是什么？
关系表达式 | 运算类型 | 结果 | 说明
0 = = 0U -1 < 0 -1 < 0U 2147483647 > -2147483647 - 1 2147483647U > -2147483647 - 1 2147483647 > (int) 2147483648U -1 > -2 (unsigned) -1 > -2 | 无符 带符 无符 带符 无符 带符 带符 无符 | 1 1 0* 1 0* 1* 1 1 | 00…0B = 00…0B 11…1B (-1) < 00…0B (0) 11…1B (232-1) > 00…0B(0) 011…1B (231-1) > 100…0B (-231) 011…1B (231-1) < 100…0B(231) 011…1B (231-1) > 100…0B (-231) 11…1B (-1) > 11…10B (-2) 11…1B (232-1) > 11…10B (232-2)
带*的结果与常规预想的相反！

## Slide 48
13．假定编译器规定 int 和 short 类型长度占 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句
unsigned short x = 65530;
unsigned int y = x;
得到 y 的机器数为
A. 0000 7FFA B. 0000 FFFA C. FFFF 7FFA D. FFFF FFFA
2012考研题

## Slide 49
2016考研题
Notes: C

## Slide 50: 2.3 实数的表示
2.3.1 浮点数的表示格式
  对于任意一个实数，可表示为：
(-1)s X M X RE
在基数R确定的情况下，浮点数格式只需要规定S，M和E各自所用的位数、编码方式和所在的位置，而基数R与定点数的小数点位置一样，是默认的，不需要明显的表示出来。
一般尾数用定点原码小数表示，指数用移码表示。
Notes: 为什么药引入实数的表示？

## Slide 51: 2.3 实数的表示
2.3.2 浮点数的规格化
为什么要规格化？
  使有效数字尽量占满尾数数位
  使浮点数的表示具有唯一性
理论上的规格化形式：真值的尾数部分中最高有效位是非零数字
  当基数为R，则规格化数的标志是：尾数部分真值的绝对值大于等于1/R
  若浮点数的基数为2，则尾数规格化的浮点数形式应为
  +/-0.1bb….bb…bX2E

## Slide 52: 2.3 实数的表示
2.3.2 浮点数的规格化
两种规格化操作：
右规
  当有效数位进到小数点前面时，需要进行右规
  右规时，尾数每右一位，阶码加1，直到尾数变成规格化形式为止
  右规时指数会增加，因此可能会溢出
左规
  当出现形如+/-0.0….bb…bX2E（b为0或1）时，需要进行左规
  左规时，尾数每左移一位，阶码减1，直到尾数变成规格化形式为止

## Slide 53: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
现在所有计算机都采用IEEE 754来表示浮点数
Prof. William Kahan
www.cs.berkeley.edu/~wkahan/ieee754status/754story.html
This standard was primarily the work of one person, UC Berkeley math professor William Kahan.
1970年代后期, IEEE成立委员会着手制定浮点数标准
1985年完成浮点数标准IEEE 754的制定
直到80年代初，各个机器内部的浮点数表示格式还没有统一
因而相互不兼容，机器之间传送数据时，带来麻烦

## Slide 54: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
IEEE 754 提供了两种基本的格式（基数隐含为2）：
32位单精度
64位双精度
S
阶码E（8位）
尾数M（23位）
0
1
8
31
9
S
阶码E（11位）
尾数M（52位）
0
1
11
63
12
用移码表示，定点整数
用原码表示，定点小数

## Slide 55: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
规格化形式如下：
S
阶码E
尾数M（23位）
0
1
8
31
9
+/-1.xxxxxxxxxx x 2E
规定1：小数点前总是“1”，故可隐含表示。
规定2：指数用移码编码时，偏置常数为2n-1-1，而不是2n-1 。
例如，单精度格式下偏置常数为127，则单精度规格化数的阶码范围为：
0000 0001 (-126) ~ 1111 1110 (127)
阶码全0和全1用来表示特殊值！

## Slide 56: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
表数范围（以单精度为例）：
S
阶码E
尾数M（23位）
0
1
8
31
9
最大正数：1. 11…1 x 211…10 =(2-2-23) x 2127
最小正数： 1. 00…0 x 200…01 =1 x 2-126
因为原码是对称的，所以其表示范围关于原点对称。
机器0：尾数、阶码为0，有的计算机将落在下溢区中的数近似成机器0
浮点数范围比定点数大，但数的个数没变多，故数之间更稀疏，且不均匀
正下溢
负下溢
-
(2
-
2
-
2
3
)
×
2
127
数轴
零
可表示的正数
可表示的负数
-
2
-
126
0
2
-
126
(2
-
2
-
2
3
)
×
2
127
正上溢
负上溢

## Slide 57: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
机器数与真值之间的转换
  求单精度浮点数BEE00000H 的真值
S
阶码E
尾数M（23位）
0
1
8
31
9
10111 1101 110 0000 0000 0000 0000 0000
真值: -1.75x2-2 = -0.4375 (= -4.375x10-1 )

## Slide 58: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
机器数与真值之间的转换
  求-1.275 x 101的单精度浮点数的机器数
S
阶码E
尾数M（23位）
0
1
8
31
9
11000 0010 100 1100 0000 0000 0000 0000
C14C0000H

## Slide 59: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
前面的定义都是针对规格化数（normalized form）
其他情况（自学）
Exponent Significand Object
1-254 任意 规格化形式
小数点前隐含1
0(全0) 0 ?
0 (全0) nonzero ?
255 (全1) 0 ?
255 (全1) nonzero ?

## Slide 60: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
前面的定义都是针对规格化数（normalized form）
其他情况（自学）
Exponent Significand Object
1-254 任意 规格化形式
小数点前隐含1
0(全0) 0 +0/-0
0 (全0) nonzero（小数点前为0） 非规格化数
255 (全1) 0 +∞/-∞
255 (全1) nonzero 非数

## Slide 61: 2.3 实数的表示
2.3.4 C语言中的浮点数类型
C语言中的float和double两种不同浮点数类型，分别对应IEEE 754单精度和双精度浮点数格式
C语言中的扩展双精度类型long double随编译器和处理器类型不同有所不同
int、float和double等不同数据类型之间转换时，往往隐藏着一些不容易被察觉的错误
  1996年6月4日，Ariana5火箭爆炸事故

## Slide 62: 2.3 实数的表示
2.3.3 IEEE 754标准
2-126
2-125
2-124
2-123
1.0…0x2-126~ 1.1…1x2-126
0.0…0x2-126~ 0.1…1x2-126
2-126
2-125
2-124
2-123
0
0
GAP
Normalized numbers
Denorms
(-1) s×0.aa…a ×2-126
非规格化数

## Slide 63
14．float 类型（即 IEEE754 单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是
A. 2126-2103 B. 2127-2104 C. 2127-2103 D.2128-2104
2012考研题

## Slide 64
13. 某数采用IEEE 754 单精度浮点数格式表示为C640 0000H，则该数的值是
-1.5×213 B. -1.5×212 C. -0.5x×213 D. -0.5×212
13. A
解析：IEEE 754 单精度浮点数格式为C640 0000H，二进制格式为
1100 0110 0100 0000 0000 0000 0000 0000，转换为标准的格式为：
因此，浮点数的值为-1.5×213
2013考研题

## Slide 65: 2014考研题
14．float 型数据据常用 IEEE754 单精度浮点格式表示。假设两个 float 型变量 x 和 y 分 别存放在 32 位寄存器 f1 和 f2 中，若(f1)=CC90 0000H，(f2)=B0C0 0000H，则 x 和 y 之间的 关系为 。
A．x<y 且符号相同 B．x<y 且符号不同
C．x>y 且符号相同 D．x>y 且符号不同
解．(f1)和(f2)对应的二进制分别是(110011001001……)2 和(101100001100……)2，根据 IEEE754 浮点数标准，可知(f1)的数符为 1，阶码为 10011001，尾数为 1.001，而(f2)的数符 为 1，阶码为 01100001，尾数为 1.1，则可知两数均为负数，符号相同，B、D 排除，(f1)的 绝对值为 1.001×226，(f2)的绝对值为 1.1×2-30，则(f1)的绝对值比(f2)的绝对值大，而符号为 负，真值大小相反，即(f1)的真值比(f2)的真值小，即 x<y，选 A。
此题还有更为简便的算法，(f1)与(f2)的前 4 位为 1100 与 1011,可以看出两数均为负数， 而阶码用移码表示，两数的阶码头三位分别为 100 和 011，可知(f1)的阶码大于(f2)的阶码， 又因为是 IEEE754 规格化的数，尾数部分均为 1.xxx，则阶码大的数，真值的绝对值必然大， 可知(f1)真值的绝对值大于(f2)真值的绝对值，因为都为负数，则(f1)<(f2)，即 x<y。

## Slide 66: 2014考研题
13．若 x=103，y=-25，则下列表达式采用 8 位定点补码运算实现时，会发生溢出的 是 。
A．x+y B．-x+y C．x-y D．-x-y
解：8 位定点补码表示的数据范围为-128~127，若运算结果超出这个范围则会溢出，A 选项 x+y=103-25=78，符合范围，A 排除；B 选项-x+y=-103-25=-128，符合范围，B 排除； D 选项-x-y=-103+25=-78，符合范围，D 排除；C 选项 x-y=103+25=128，超过了 127，选 C。
该题也可按照二进制写出两个数进行运算观察运算的进位信息得到结果，不过这种方法 更为麻烦和耗时，在实际考试中并不推荐

## Slide 67: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1 数据的宽度和单位
  位（比特，位元）：计算机中处理、存储和传输信息的最小单位
  字节（byte）：二进制信息的计量单位，一个字节等于8个比特
  字：不同计算机，字的长度和组成不完全相同
  字长（机器字长）：CPU内部用于整数运算的数据通路的宽度
    字长与字的概念不同
    字表示被处理信息的单位，用来度量各种数据类型的宽度
    字长表示进行数据运算、存储和传送的部件的宽度，反映了计算机处理信息的一种能力

## Slide 68: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1 数据的宽度和单位
存储二进制信息时的度量单位要比字节或字大得多
容量经常使用的单位有：
  “千字节”(KB)，1KB=210字节=1024B
  “兆字节”(MB)，1MB=220字节=1024KB
  “千兆字节”(GB)，1GB=230字节=1024MB
  “兆兆字节”(TB)，1TB=240字节=1024GB
通信中的带宽使用的单位有：
  “千比特/秒”(kb/s)，1kbps=103 b/s=1000 bps
  “兆比特/秒”(Mb/s)，1Mbps=106 b/s =1000 kbps
  “千兆比特/秒”(Gb/s)，1Gbps=109 b/s =1000 Mbps
  “兆兆比特/秒”(Tb/s)，1Tbps=1012 b/s =1000 Gbps

## Slide 69: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1数据的宽度和单位
程序中数据类型的宽度
高级语言支持多种类型、多种长度的数据
  例如，C语言中Char类型的宽度为1个字节，可表示一个字符（非数值数据），也可表示一个8位的整数（数值数据）
  不同机器上表示的同一种类型的数据可能宽度不同
必须能够提供相应的机器级数据表示和相应的处理指令
(在第四章指令系统介绍具体指令)
C声明 | 典型32位机器 | Compaq Alpha机器
char short int int long int | 1 2 4 4 | 1 2 4 8
char* | 4 | 8
float double | 4 8 | 4 8
C语言中数值数据类型的宽度 (单位：字节)
从表中看出：同类型数据并不是所有机器都采用相同的宽度，分配的字节数随机器的字长和编译器的不同而不同。

## Slide 70: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.2 数据的存储和排列顺序
字节编址， Byte Addressing
  80年代开始，几乎所有机器都用字节编址
ISA设计时要考虑的两个问题：
  如何从一个字节地址中取到一个32位的字？- 字的存放问题
  一个字能否存放在任何字节边界？- 字的边界对齐问题

## Slide 71: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1数据的存储和排列顺序
ISA设计时要考虑的两个问题：
  如何从一个字节地址中取到一个32位的字？- 字的存放问题
  一个字能否存放在任何字节边界？- 字的边界对齐问题
例如，若 int i = 0x01234567，存放在内存100号单元，则用“取数”指令访问100号单元取出 i 时，必须清楚i的4个字节是如何存放的。
MSB
LSB
103 102 101 100
小端方式
100 101 102 103
大端方式
01 23 45 67
变量i的地址是最大地址还是最小地址？
答案：最小地址？

## Slide 72: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.1数据的存储和排列顺序
ISA设计时要考虑的两个问题：
  如何从一个字节地址中取到一个32位的字？- 字的存放问题
  一个字能否存放在任何字节边界？- 字的边界对齐问题
例如，若 int i = 0x01234567，存放在内存100号单元，则用“取数”指令访问100号单元取出 i 时，必须清楚i的4个字节是如何存放的。
大端方式（Big Endian）: MSB所在的地址是数的地址
e.g. IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA
小端方式（ Little Endian）: LSB所在的地址是数的地址
e.g. Intel 80x86, DEC VAX

## Slide 73: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.2数据的存储和排列顺序
字的边界对齐问题
  目前计算机所用数据字长一般为32位或64位，而存储器地址按字节编址
  指令系统支持对字节、半字、字及双字的运算，也有位处理指令
  各种不同长度的数据存放时，有两种处理方式:
    按边界对齐 （假定字的宽度为32位，按字节编址）
      字地址： 4的倍数(低两位为0)
      半字地址：2的倍数(低位为0)
      字节地址：任意
    不按边界对齐
    坏处：可能会增加访存次数！（学了存储器组织后会更明白！）

## Slide 74: 2.6 数据的宽度和存储
2.6.2数据的存储和排列顺序
字的边界对齐问题
示例：假设数据顺序：字-半字-双字-字节-半字
按边界对齐
边界不对齐
0004081216
0 字节 1字节 2字节 3字节
0004081216
0 字节 1字节 2字节 3字节
如：int i, short k, double x, char c, short j,……
x：3个周期
j：2个周期
x：2个周期
j：1个周期
增加了访存次数！

## Slide 75
2016考研题
Notes: A

## Slide 76: 2.7 数据校验码
为什么要进行数据的错误检测与校正？
计算、存取和传送时，由于元器件故障或噪音干扰等原因会出现差错。措施：
  从计算机硬件本身的可靠性入手，在电路、电源、布线等各方面采取必要的措施，提高计算机的抗干扰能力；
  采取相应的数据检错和校正措施，自动地发现并纠正错误。
如何进行错误检测与校正？
  大多采用“冗余校验”思想，即除原数据信息外，还增加若干位编码，这些新增的代码被称为校验位。

## Slide 77: 2.7 数据校验码
为什么要进行数据的错误检测与校正？
计算、存取和传送时，由于元器件故障或噪音干扰等原因会出现差错。
如何进行错误检测与校正？
  大多采用“冗余校验”思想，即除原数据信息外，还增加若干位编码，这些新增的代码被称为校验位。
返回

## Slide 78: 2.7 数据校验码
数据检验/校验过程？
数据被存入存储器或从源部件传输时，对数据M进行某种运算（用函数f 表示），以产生相应的代码P= f (M)，这里P就是校验位。这样原数据信息和相应的校验位一起被存储或传送。当数据被读出或传送到终部件时，和数据信息一起被存储或传送的校验位也被得到，用于检错和纠错。假定读出后的数据为M’，通过同样的运算f 对M’也得到一个新的校验位P’=f (M’)，假定原来被存储的校验位P取出后其值为P’’，将校验位P’’与新生成的校验位P’进行某种比较，根据其比较结果确定是否发生了差错。

## Slide 79: 2.7 数据校验码
数据检验/校验过程？
比较的结果为以下三种情况之一：
  没有检测到错误，得到的数据位直接传送出去。
  检测到差错，并可以纠错。数据位和比较结果一起送入纠错器，将正确数据位传送出去。
  检测到错误，但无法确认哪位出错，因而不能进行纠错处理，此时，报告出错情况。

## Slide 80: 2.7 数据校验码
码字和码距
码距
  由若干位代码组成的一个字叫“码字”
  两个码字中具有不同代码的位的个数叫做这两个码字间的“距离”
  一种码制各码字间的最小距离称为“码距”，它就是这个码制的距离。
数据校验中的“码字”是指数据位和校验位按某种规律排列得到的代码
问题：“8421”码的码距是几？
2（0010）和3（0011）间距离为1，“8421”码制的码距为1。

## Slide 81: 2.7 数据校验码
码字和码距
码距
数据校验中的“码字”是指数据位和校验位按某种规律排列得到的代码
码距与检错、纠错能力的关系（当d≤4）
  如果码距d为奇数，则能发现d-1位错，或者能纠正(d-1)/2位错。
  如果码距d为偶数，则能发现d /2位错，并能纠正(d/2-1)位错。
常用的数据校验码
  奇偶校验码、海明校验码和循环冗余校验码。

## Slide 82: 2.7 数据校验码
2.7.1 奇偶校验码
基本思想：增加一位奇校验位（或偶校验位），然后将原数据和得到的校验位一起进行存储或传送，对存取后或在传送的终部件得到的相应数据和校验位，再进行一次编码，求出新校验位，最后根据得到的这个新校验位的值，确定是否发生了错误。
实现原理：假设将数据B=bn-1bn-2...b1b0从源部件传送至终部件。在终部件接收到的数据为B’=bn-1’bn-2’...b1’b0’。
  第一步：在源部件求出奇（偶）校验位P。
  若采用奇校验，则P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0⊕1。
  若采用偶校验，则P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0。
  第二步：在终部件求出奇（偶）校验位P’。
  若采用奇校验，则P’= bn-1’⊕bn-2 ’⊕...⊕b1’⊕b0’⊕1。
  若采用偶校验，则P’=bn-1’⊕bn-2 ’⊕...⊕b1’⊕b0’。

## Slide 83: 2.7 数据校验码
2.7.1 奇偶校验码
基本思想：增加一位奇校验位（或偶校验位），然后将原数据和得到的校验位一起进行存储或传送，对存取后或在传送的终部件得到的相应数据和校验位，再进行一次编码，求出新校验位，最后根据得到的这个新校验位的值，确定是否发生了错误。
实现原理：假设将数据B=bn-1bn-2...b1b0从源部件传送至终部件。在终部件接收到的数据为B’=bn-1’bn-2’...b1’b0’。
  第三步：计算最终的校验位P*，并根据其值判断有无奇偶错。
  假定P在终部件接受到的值为P’’，则P*= P’⊕P”
  ① 若P*=1，则表示终部件接受的数据有奇数位错。
  ② 若P*=0，则表示终部件接受的数据正确或有偶数个错。

## Slide 84: 2.7 数据校验码
2.7.1 奇偶校验码
特点
  问题：奇偶校验码的码距是几？为什么？
    码距d=2。在奇偶校验码中，若两个数中有奇数位不同，则它们相应的校验位就不同；若有偶数位不同，则虽校验位相同，但至少有两位数据位不同。因而任意两个码字之间至少有两位不同。
  根据码距和纠/检错能力的关系，它只能发现奇数位出错，不能发现偶数位出错，而且也不能确定发生错误的位置，不具有纠错能力。

## Slide 85: 2.7 数据校验码
2.7.1 奇偶校验码
优点
  开销小
  适用于校验一字节长的代码，故常被用于存储器读写检查或按字节传输过程中的数据校验
因为一字节长的代码发生错误时，1位出错的概率较大，2位以上出错则很少，所以可用奇偶校验。

## Slide 86: 2.7 数据校验码
2.7.2 海明校验码
由Richard Hamming于1950年提出，目前还被广泛使用。
主要用于存储器中数据存取校验。
基本思想：奇偶校验码对整个数据编码生成一位校验位。因此这种校验码检错能力差，并且没有纠错能力。如果将整个数据按某种规律分成若干组，对每组进行相应的奇偶检测，就能提供多位检错信息，从而对错误位置进行定位，并将其纠正。
  海明校验码实质上就是一种多重奇偶校验码。
处理过程
  最终比较时按位进行异或，根据异或结果，确定是否有差错。
  这种异或操作所得到的结果称为故障字（syndrome word）。显然，校验码和故障字的位数是相同。
每一组一个校验位，校验码位数等于组数！

## Slide 87: 2.7 数据校验码
2.7.2 海明校验码
1. 校验位的位数的确定
假定数据位数为n，校验码为k位，则故障字的位数也为k位。k位故障字所能表示的状态最多是2K，每种状态可用来说明一种出错情况。
若只有一位错，则结果可能是：
  数据中某一位错 (n种可能)
  校验码中有一位错 (k种可能)
  无错 ( 1 种可能)
1+n+k种情况
  要能对最多一位错的所有结果进行正确表示，则n和k必须满足下列关系：
2K≥1+n+k， 即：2K-1≥n+k
  说明：4位的故障字最多可以表示16种状态，而单个位出错情况最多只有12种可能（8个数据位和4个校验位），再加上无错的情况，一共有13种。所以，用16种状态表示13种情况应是足够了。

## Slide 88: 2.7 数据校验码
2.7.2 海明校验码
2. 分组方式的确定
基本思想: 数据位和校验位按某种方式排列为一个n+k的码字，将该字中每一位的出错位置与故障字的数值建立关系，通过故障字的值确定该码字中哪一位发生了错误，并将其取反来纠正。
  根据上述基本思想，按以下规则来解释各故障字的值。
  规则1： 若故障字每位全部是0，则表示没有发生错误。
  规则2：若故障字中有且仅有一位为1，则表示校验位中有一位出错，因而不需纠正。
  规则3：若故障字中多位为1，则表示有一个数据位出错，其在码字中的出错位置由故障字的数值来确定。纠正时只要将出错位取反即可。

## Slide 89: 2.7 数据校验码
2.7.2 海明校验码 2. 分组方式的确定
以8位数据进行单个位检错和纠错为例说明。
  假定一个8位数据M= M8M7M6M5M4M3M2M1，其相应的4位校验位为P=P4P3P2P1。根据规则将数据M和校验位P按一定的规律排到一个12位码字中。
  据规则1：故障字为0000时，表示无错，因此没有和位置号0000对应的出错情况，所以位置号从0001开始。
  据规则2：故障字中有且仅有一位为1时，表示校验位中有一位出错，此时，故障字只可能是0001、0010、0100、1000四种情况，我们将这四种状态分别代表校验位中第P1、P2、P3、P4位发生错误的情况，因此，校验位P1、P2、P3、P4应分别位于码字的第1、2、4、8位。
  据规则3：将其他多位为1的故障字依次表示数据位M1~M8发生错误的情况。因此，数据位M1~M8应分别位于码字的第0011(3)、0101(5)、0110(6)、0111(7)、1001(9)、1010(10)、1011(11)、1100(12)位。即码字的排列为：
  M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1
  这样，得到故障字S=S4S3S2S1的各个状态和出错情况的对应关系表，可根据这种对应关系对整个数据进行分组。

## Slide 90: 2.7 数据校验码
2.7.2 海明校验码 2. 分组方式的确定
根据故障字S4S3S2S1的值确定哪位出错，因此，某位出错一定会影响与之相对应的故障字中为1的位所在组的奇偶性。
例：若M1出错，则故障字为0011，所以一定会改变S2和S1所在分组的奇偶性。故M1同时被分到第2(S2)组和第1(S1) 组。
问题：若P1出错，则如何？若M8出错，则如何？
P1~0001，分在第1组
M8~1100，分在第4组和第3组

## Slide 91: 2.7 数据校验码
2.7.2 海明校验码
3.校验位的生成和检错、纠错
分组完成后，就可对每组采用相应的奇（偶）校验，以得到相应的一个校验位。
假定采用偶校验 (取校验位Pi，使对应组中有偶数个1)，则得到校验位与数据位之间存在如下关系：
  P1 = M1⊕M2⊕M4⊕M5⊕M7
  P2 = M1⊕M3⊕M4⊕M6⊕M7
  P3 = M2⊕M3⊕M4⊕M8
  P4 = M5⊕M6⊕M7⊕M8

## Slide 92: 2.7 数据校验码
2.7.2 海明校验码
3.校验位的生成和检错、纠错
海明校验过程
  根据公式求出每一组对应的校验位Pi (i=1,2,3,4)
  数据M和校验位P一起被存储，根据读出数据M’，得新校验位P’
  读出校验位P’’与新校验位P’ 按位进行异或操作，得故障字 S = S4S3S2S1
  根据S的值确定：无错、仅校验位错、某个数据位错

## Slide 93: 2.7 数据校验码
2.7.2 海明校验码 3.校验位的生成和检错、纠错
海明码举例
假定一个8位数据M为：M8M7M6M5M4M3M2M1= 01101010，根据上述公式求出相应的校验位为：
  P1 = M1⊕M2⊕M4⊕M5⊕M7 =0⊕1⊕1⊕0⊕1=1
  P2 = M1⊕M3⊕M4⊕M6⊕M7 =0⊕0⊕1⊕1⊕1=1
  P3 = M2⊕M3⊕M4⊕M8=1⊕0⊕1⊕0=0
  P4 = M5⊕M6⊕M7⊕M8=0⊕1⊕1⊕0=0
  假定12位码字(M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1)读出后的结果是:
  (1) 数据位M’=M=01101010，校验位P’’=P=0011
  (2) 数据位M’= 01111010，校验位P’’=P=0011
  (3) 数据位M’=M=01101010，校验位P’’= 1011
  要求分别考察每种情况的故障字。
(1) 数据位M’=M=01101010，校验位P’’=P=0011，即：所有位都无错。
  这种情况下，因为M’=M，所以P’= P， 因此 S = P’’⊕P’=P⊕P = 0000。

## Slide 94: 2.7 数据校验码
2.7.2 海明校验码 3.校验位的生成和检错、纠错
海明码举例
(2) 数据位M’= 01111010，校验位P’’=P=0011，即：数据位第5位(M5)错。
  这种情况下，对M’生成新的校验位P’为：
  P1 ’= M1’⊕M2’⊕M4’⊕M5’⊕M7’=0⊕1⊕1⊕1⊕1=0
  P2’ = M1’⊕M3’⊕M4’⊕M6’⊕M7’ =0⊕0⊕1⊕1⊕1=1
  P3 ’= M2’⊕M3’⊕M4’⊕M8’=1⊕0⊕1⊕0=0
  P4’ = M5’⊕M6’⊕M7’⊕M8’=1⊕1⊕1⊕0=1
  故障字S为：
  S1= P1 ’⊕ P1’’= 0⊕1=1
  S2= P2 ’⊕ P2’’=1⊕1=0
  S3= P3 ’⊕ P3’’=0⊕0=0
  S4= P4 ’⊕ P4’’=1⊕0=1
  根据故障字的数值1001，可以判断出发生错误的位是在12位码字的第1001位(即：第9位)，在这一位上排列的是数据位M5，所以检错正确,
  纠错时，只要将码字的第9位（即：第5个数据位）取反即可。

## Slide 95: 2.7 数据校验码
2.7.2 海明校验码 3.校验位的生成和检错、纠错
海明码举例
(3) 数据位M’=M=01101010，校验位P’’= 1011，
即：校验码第4位(P4)错。
  这种情况下，因为M’=M，所以P’= P，因此故障位S为：
  S1= P1 ’⊕ P1’’= 1⊕1=0
  S2= P2 ’⊕ P2’’=1⊕1=0
  S3= P3 ’⊕ P3’’=0⊕0=0
  S4= P4 ’⊕ P4’’=0⊕1=1
  根据故障字的数值1000，可以判断出发生错误的位是在12位码字的第1000位(即：第8位)，在这一位上排列的是校验位P4，所以检错正确，不需纠错。

## Slide 96
15. 用海明码对长度为8位的数据进行检/纠错时，若能纠正一位错。则校验位数至少为
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
2013考研题

## Slide 97: 2.7 数据校验码
2.7.3 循环冗余校验码（自学）
循环冗余校验码（Cyclic Redundancy Check），简称CRC码
  具很强的检错、纠错能力。
  用于大批量数据存储和传送(如：外存和通信)中的数据校验。
  奇偶校验码是在每个字符信息后增加一位校验位进行数据校验的，这样对大批量传输数据进行校验时，会增加大量的额外开销，尤其是在网络通信中，传输的数据信息都是二进制比特流，因而没有必要将数据再分解成一个个字符，也就无法采用奇偶校验码，因此，通常采用CRC码进行校验。
  通过某种数学运算来建立数据和校验位之间的约定关系。
  奇偶校验码和海明校验码都是以奇偶检测为手段的。

## Slide 98: 2.7 数据校验码
2.7.3 循环冗余校验码 1. CRC码的检错方法
基本思想：
  假设要进行校验的数据信息M(x)为一个n位的二进制数据，将M(x)左移k位后，用一个约定的“生成多项式”G(x)相除，G(x)是一个k+1位的二进制数，相除后得到的k位余数就是校验位。这些校验位拼接到M(x)的n位数据后面，形成一个n+k位的代码，我们称这个代码为循环冗余校验 ( CRC ) 码，也称
  （n+k,n）码。
  一个CRC码一定能被生成多项式整除，所以当数据和校验位一起送到接受端后，只要将接受到的数据和校验位用同样的生成多项式相除，如果正好除尽，表明没有发生错误；若除不尽，则表明某些数据位发生了错误。
数据(n位)
校验位(k位)
CRC码(n+k位)

## Slide 99: 2.7 数据校验码
2.7.3 循环冗余校验码 2. 校验位的生成
校验位的生成：用一个例子来说明校验位的生成过程。
  假设要传送的数据信息为：100011，即报文多项式为：
  M(x)= x5 + x + 1。数据信息位数n=6。
  若约定的生成多项式为：G(x)= x3+ 1，则生成多项式位数为4位，所以校验位位数k=3，除数为1001。
  生成校验位时，用x3.M(x)去除以G(x)，即：100011000÷1001。
  相除时采用“模２运算”的多项式除法。

## Slide 100: 2.7 数据校验码
2.7.3 循环冗余校验码 2. 校验位的生成
100011000
100111
1001
0011
0000
0111
0000
1110
1001
1110
1001
1110
1001
111
1001
X3.M(x)÷G(x)＝(x8+ x4 + x3)÷(x3 + 1)
校验位为111，CRC码为100011 111。如果要校验CRC码，则可将CRC码用同一个多项式相除，若余数为0，则说明无错；否则说明有错。例如，若在接收方的CRC码也为100011 111时，用同一个多项式相除后余数为0。若接收方CRC码不为100011 111时，余数则不为0。
  (模２运算不考虑加法进位和减法借位，上商的原则是当部分余数首位是１时商取１，反之商取０。然后按模２相减原则求得最高位后面几位的余数。这样当被除数逐步除完时，最后的余数位数比除数少一位。这样得到的余数就是校验位，此例中最终的余数有3位。)

## Slide 101: 重点内容
定点数的编码表示
  原码、补码和移码的定义及应用场合
  不同编码所能表示的数的范围
  真值与机器数之间的相互转换
浮点数的编码表示
  IEEE754浮点数的格式
  IEEE754浮点数的规格化表示
  机器数与真值之间的转换
数据的宽度和存储
  字、字长
  小端方式、大端方式
  变量的地址