## Slide 1: 计算机组成原理 （Principle of Computer Organization）
中国石油大学（华东）
计算机与通信工程学院
主讲教师：黄庭培
Email:huangtingpei@upc.edu.cn
第3章 运算方法和运算部件

## Slide 2: 第3章作业
1. 假设某字长为8位的计算机中，有两个整数x和y，x=-60，y=-84，采用补码形式（含一位符号位）表示，x和y分别存放在寄存器A和B中。另外，还有两个寄存器C和D。A、B、C、D都是8位的寄存器。请回答下列问题：（要求最终用十六进制表示二进制序列）
（1）寄存器A和B中的内容分别是什么？
（2）x和y相加后的结果存放在C寄存器中，寄存器C中的内容是什么？结果是否正确？加法器最高的进位Cout是什么？溢出标志位OF是什么？符号标志位SF是什么？零标志ZF是什么？
（3）x和y相减后的结果存放在D寄存器中，寄存器D中的内容是什么？结果是否正确？加法器最高的进位Cout是什么？溢出标志位OF是什么？符号标志位SF是什么？零标志ZF是什么？

## Slide 3: 第3章作业
2. 假设某字长为8位的计算机中，x和y为无符号整数，x=60，y=84，x和y分别存放在寄存器A和B中。另外，还有两个寄存器C和D。请回答下列问题：（要求最终用十六进制表示二进制序列）
（1）寄存器A和B中的内容分别是什么？
（2）x和y相加后的结果存放在C寄存器中，寄存器C中的内容是什么？结果是否正确？加法器最高的进位Cout是什么？符号标志位SF是什么？零标志ZF是什么？进位借位标志CF是什么？
（3）x和y相减后的结果存放在D寄存器中，寄存器D中的内容是什么？结果是否正确？加法器最高的进位Cout是什么？符号标志位SF是什么？零标志ZF是什么？进位借位标志CF是什么？

## Slide 4: 第3章作业
袁春风老师教材第3章课后习题：
3
4
5
7：(1),(2),(3),(4),第(3)问用补码一位乘即可

## Slide 5
/*---sum.c---*/
int sum(int a[ ], unsigned len)
{
int i，sum = 0;
for (i = 0; i <= len–1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
/*---main.c---*/
int main()
{
int a[1]={100};
int sum; sum=sum(a,0);
printf(“%d”,sum);
}
数据的表示
数据的运算
如果程序处理的是图像、视频、声音、文字等数据，那么，
（1）如何获得这些数据？
（2）如何表示这些数据？
（3）如何处理这些数据？

## Slide 6
各类数据之间的转换关系
对连续信息采样，以使信息离散化
对离散样本用0和1进行编码
定点运算指令
浮点运算指令
逻辑、位操作或字符处理指令

## Slide 7: 大纲
3.1 高级语言和机器指令中的运算（重点）
3.2 基本运算部件（重点）
3.3 定点数运算（重点、难点）
3.4 浮点数运算（自学）
3.5 运算部件的组成（自学）

## Slide 8: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
C语言程序中涉及的运算
  整数算术运算、浮点数算术运算
  按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
指令集中与运算相关的指令（ 以MIPS为参考 ）
  涉及到的定点数运算
    算术运算
      带符号整数运算：取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除 / 算术移位
      无符号整数运算：0扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除
    逻辑运算
      逻辑操作：与 / 或 / 非 / …
      移位操作：逻辑左移 / 逻辑右移
  涉及到的浮点数运算：加、减、乘、除
基本运算部件ALU的设计

## Slide 9: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
3.1.1 C语言程序中涉及的运算
算术运算（最基本的运算）
  无符号数、带符号整数、浮点数的运算
按位运算
  用途
    对一个位串实现“掩码”（mask）操作或相应的其他处理
    （主要用于对多媒体数据或控制信息进行处理）
  操作
    按位或：“|”
    按位与：“&”
    按位取反：“~”
    按位异或：“^”

## Slide 10: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
3.1.1 C语言程序中涉及的运算
按位运算
  用途
    对一个位串实现“掩码”（mask）操作或相应的其他处理
    （主要用于对多媒体数据或控制信息进行处理）
  操作
    问题：如何从一个16位采样数据y中提取高位字节，并使低字节为0？
    可用“&”实现“掩码”操作：y & 0xFF00
    例如，当y=0x2C0B时，通过掩码操作得到结果为：0x2C00

## Slide 11: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
3.1.1 C语言程序中涉及的运算
逻辑运算
  用途
    用于关系表达式的运算
    例如，if （x>y and i<100）then ……中的“and”运算
  操作
    “‖”表示“OR”运算
    “&&”表示“AND”运算
    例如， if ((x>y) && (i<100)) then ……
    “!”表示“NOT”运算
  与按位运算的差别
    符号表示不同：& ~ && ；| ~ ‖； ……
    运算过程不同：按位 ~ 整体
    结果类型不同：位串 ~ 逻辑值

## Slide 12: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
3.1.1 C语言程序中涉及的运算
移位运算
  用途
    提取部分信息
    扩大或缩小数值的2、4、8…倍
  操作
    左移:：x<<k; 右移： x>>k
      不区分是逻辑移位还是算术移位，由x的类型确定
    无符号数：逻辑左移、逻辑右移
      高（低）位移出，低（高）位补0
      问题：何时可能发生溢出？如何判断溢出？
    若高位移出的是1，则左移时发生溢出

## Slide 13: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
3.1.1 C语言程序中涉及的运算
移位运算
  用途
    提取部分信息
    扩大或缩小数值的2、4、8…倍
  操作
    左移:：x<<k; 右移： x>>k
      不区分是逻辑移位还是算术移位，由x的类型确定
    带符号整数：算术左移、算术右移
      左移：高位移出，低位补0。
    溢出判断：若移出的位不等于新的符号位，则溢出。
      右移：低位移出，高位补符，可能发生数据丢失。

## Slide 14: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
3.1.1 C语言程序中涉及的运算
位扩展和位截断运算
  用途
    在进行类型转换时，可能需要数据的扩展或截断
  操作
    没有专门的操作运算符，根据类型转换前后数据长短来确定是扩展还是截断
    “扩展”：短数转为长数；“截断”: 长数转为短数
    扩展
    无符号数：0扩展，即：前面补0
    带符号整数：符号扩展，即：前面补符号
    截断
    强行将一个长数的高位丢弃，故可能会发生“溢出”

## Slide 15: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
3.1.1 C语言程序中涉及的运算
位扩展和位截断运算
  例1：在大端机上输出si, usi, i, ui的十进制和十六进制值是什么？
  short si = -12345;
  unsigned short usi = si;
  int i = si;
  unsingned ui = usi ;
si = -12345 CF C7
usi = 53191 CF C7
i = -12345 FF FF CF C7
ui = 53191 00 00 CF C7

## Slide 16: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
3.1.1 C语言程序中涉及的运算
位扩展和位截断运算
例2：在大端机上执行后，i和j是否相等？
int i = 53191;
short si = (short)i;
int j = si;
不相等！
i = 53191 00 00 CF C7
si = -12345 CF C7
j = -12345 FF FF CF C7
原因：对i截断时发生了“溢出”，即：53191截断为16位数时，无法正确表示！
截断溢出和截断错误只会导致程序出现意外的计算结果，但并不导致任何异常或错误报告，因此，错误的隐蔽性很强，需要引起注意。

## Slide 17
13．假定编译器规定 int 和 short 类型长度占 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句
unsigned short x = 65530;
unsigned int y = x;
得到 y 的机器数为
A. 0000 7FFA B. 0000 FFFA C. FFFF 7FFA D. FFFF FFFA
2012考研题

## Slide 18
14. 某字长为8 位的计算机中，已知整型变量x、y 的机器数分别为[x]补=11110100，[y]补=10110000。若整型变量z=2*x+y/2，则z的机器数为
A. 11000000 B. 00100100 C. 10101010 D. 溢出
14. A 解析：将x 左移一位，y 右移一位，两个数的补码相加的机器数为11000000
2013考研题

## Slide 19: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
3.1.1 C语言程序中涉及的运算
计算机如何实现高级语言程序中的运算？
  将各类表达式编译（转换）为指令序列
  计算机直接执行指令来完成运算
例：C语言赋值语句“f = (g+h) – (i+j);”中变量i、j、f、g、h由编译器分别分配给MIPS寄存器$t0~$t4。寄存器$t0~$t7的编号对应8~15，上述程序段对应的MIPS机器代码和汇编表示（#后为注释）如下：
000000 01011 01100 01101 00000 100000 add $t5, $t3, $t4 # g+h
000000 01000 01001 01110 00000 100000 add $t6, $t0, $t1 # i+j
000000 01101 01110 01010 00000 100010 sub $t2, $t5, $t6 # f =(g+h)–(i+j)
需要提供哪些运算类指令才能支持高级语言需求呢？
逻辑运算、移位、扩展和截断等指令实现较容易，算术运算指令难！

## Slide 20: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
3.1.2 MIPS定点算术运算指令
Instruction Example Meaning Comments
add add $1,$2,$3 $1 = $2 + $3 3 operands; exception possible
subtract sub $1,$2,$3 $1 = $2 – $3 3 operands; exception possible
add immediate addi $1,$2,100 $1 = $2 + 100 + constant; exception possible
add unsigned addu $1,$2,$3 $1 = $2 + $3 3 operands; no exceptions
subtract unsigned subu $1,$2,$3 $1 = $2 – $3 3 operands; no exceptions
add imm. unsign. addiu $1,$2,100 $1 = $2 + 100 + constant; no exceptions
multiply mult $2,$3 Hi, Lo = $2 x $3 64-bit signed product
multiply unsigned multu$2,$3 Hi, Lo = $2 x $3 64-bit unsigned product
divide div $2,$3 Lo = $2 ÷ $3, Lo = quotient, Hi = remainder
Hi = $2 mod $3
divide unsigned divu $2,$3 Lo = $2 ÷ $3, Unsigned quotient & remainder
Hi = $2 mod $3
涉及到的操作数：32/16位 无符号数， 32/16位带符号数
涉及到的操作：加 / 减 / 乘 / 除（有符号 / 无符号）

## Slide 21: 3.1 高级语言和机器指令中的运算
3.1.2 MIPS定点算术运算指令
实现MIPS定点运算指令的思路：
  首先实现一个能进行基本算术运算（加/减）和基本逻辑运算（与/或/或非）、并能生成基本条件码（ZF/VF/CF/NF）的ALU，再由ALU和移位器实现乘除运算器。
ALU是运算部件的核心！以下介绍ALU的实现。

## Slide 22: 3.2 基本运算部件
回顾： ALU的位置
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 23: 3.2 基本运算部件
3.2.1 串行进位加法器
Fi 延迟为6ty；进位Ci 延迟为２ty
(假定一个与门/或门延迟为1ty，异或门的延迟为３ty)
FA
全加器符号：
FA
FA
FA
n位串行(行波)进位加法器：
串行加法器的缺点：
进位按串行方式传递，速度慢！
问题：n位串行加法器从C0到Cn的延迟时间为多少？
最后一位和数的延迟时间为多少？
2(n-1)+3=2n+1级门延迟！
2n级门延迟！
Fi和Ci的逻辑表达式：

## Slide 24: 3.2 基本运算部件
3.2.2 并行进位加法器
为什么用先行进位方式？
  串行（行波）进位加法器采用串行逐级传递进位，电路的延迟与位数成正比关系。
  因此，现代计算机采用一种先行进位(Carry look ahead)方式。
如何产生先行进位？

## Slide 25: 3.2 基本运算部件
3.2.2 并行进位加法器
如何产生先行进位？
  对于一个4位加法器，其进位C1， C2， C3， C4的产生条件为：

## Slide 26: 3.2 基本运算部件
3.2.2 并行进位加法器
如何产生先行进位？
  定义两个辅助函数：
    Gi=XiYi…进位生成
    Pi=Xi+Yi…进位传递（或 Pi=Xi⊕Yi ）
  通常把实现上述逻辑的电路称为进位生成/传递部件
  全加逻辑方程：Fi=Pi⊕Ci-1 Ci=Gi+PiCi-1 (i=0,1,…n)
  设n=4,则： C1=G1+P1C0
  C2=G2+P2C1=G2+P2G1+P2P1C0
  C3=G3+P3C2=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1C0
  C4=G4+P4C3=G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1+P4P3P2P1C0

## Slide 27: 3.2 基本运算部件
3.2.2 并行（先行）进位加法器
如何产生先行进位？
  由上式可知：
    各进位之间无等待，相互独立并同时产生
  通常把实现上述逻辑的电路称为4位先行进位（或超前进位）部件（ CLA 部件）
    由此，根据Fi=Pi⊕Ci-1 ，可并行求出各位和
  通常把实现Fi=Pi⊕Ci-1的电路称为求和部件
  CLA加法器由“进位生成/传递部件”、“CLA部件”和“求和部件”构成。

## Slide 28: 3.2 基本运算部件
3.2.2 并行（先行）进位加法器
进位生成/传递部件
A7
B7
P7
P1
P0
G7
G1
G0
8位 CLA部件
C0
求和部件
P7
P1
P0
C0
C1
C7
C8
S7
S0
S1
1ty
2ty
3ty
和的总延迟：1+2+3=6ty；进位C8的延迟：1+2=3ty
8位并行进位加法器
A0
B0

## Slide 29: 3.2 基本运算部件
3.2.3 单级先行进位加法器
实现全先行进位加法器的成本太高
  想象Cin31的逻辑方程的长度
一般性经验
  连接一些N位先行进位加法器，形成一个大加法器
  例如：连接4个8位先行进位加法器，形成1个32位局部先行进位加法器。
问题：所有和数产生的延迟为多少？
1+2+2+2+2+3=12ty

## Slide 30: 3.2 基本运算部件
3.2.4 多级先行进位加法器（自学）
单先行进位加法器的进位生成方式：组内并行、组间串行
  所以，单级先行进位加法器虽然比行波加法器延迟时间短，但高位组进位依赖低位组进位，故仍有较长的时间延迟
通过引入组进位生成/传递函数来实现“组内并行、组间并行”进位方式
  设n=4,则：C1=G0+P0C0
C2=G1+P1C1=G1+P1G0+P1P0C0
C3=G2+P2C2=G2+P2G1+P2P1G0+P2P1P0C0
G3*=G3+P3C3=G3+P3G2+P3P2G1+P3P2P1G0
P3*=P3P2P1P0
所以C4 =G3*+P3*C0。把实现上述逻辑的电路称为4位BCLA部件。

## Slide 31: 3.2 基本运算部件
3.2.4 多级先行进位加法器（自学）
16位两级先行进位加法器
关键路径长度为多少？
最终进位的延迟为多少？
3+2+3 = 8ty
3+2=5ty
4位成组先行进位部件（4位BCLA部件）
4位先行进位加法器
4位先行进位加法器
4位先行进位加法器
4位先行进位加法器
16位两级先行进位加法器

## Slide 32: 3.2 基本运算部件
3.2.5 带标志加法器
n位无符号加法器只能用于两个n位二进制数相加，不能进行无符号整数的减运算，也不能进行带符号整数（补码）的加减运算。
在无符号数加法器的基础上加上相应逻辑门电路，使得加法器不仅能计算和/差，还能生成相应的标志信息。

## Slide 33: 3.2 基本运算部件
3.2.6 n位整数加/减运算器
Sum
加法器
n
n
n
[A]补
ZF
Cin
Cout
n
[B]补
n
0
1
MUX
Sub
[B] 补
OF
整数加/减运算部件（核心）
SF
CF
B＇
  [A+B]补 = [A]补 + [B] 补 ( mod 2n )
  [A–B]补 = [A]补 + [–B] 补 ( mod 2n )
如何求 [–B] 补 ？
[–B]补=[B]补+1
当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法

## Slide 34: 3.2 基本运算部件
3.2.6 n位整数加/减运算器
几点重要认识
  计算机中所有算术运算都基于加法器实现
  计算机中所有加法器不知道所运算的是带符号数还是无符号数。
  加法器不判定对错，总是取低n位作为结果，并生成标志信息。
Sum
加法器
n
n
n
[A]补
ZF
Cin
Cout
n
[B]补
n
0
1
MUX
Sub
[B] 补
OF
整数加/减运算部件（核心）
SF
CF
B＇
当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法

## Slide 35: 3.2 基本运算部件
3.2.5 带标志加法器
溢出标志OF：OF=CnCn-1
符号标志SF：SF=Fn-1
零标志ZF：ZF=1当且仅当F=0
进位/借位标志CF：CF=CoutCin
重要认识：加法由组合逻辑部件实现，而其他所有算数运算都基于加法器和逻辑运算实现的。因此，所有算数运算都是基于0和1以及逻辑运算实现的。

## Slide 36: 3.2 基本运算部件
3.2.7 算术逻辑单元（ALU）
在整数加/减运算部件的基础上，加上寄存器、移位器以及控制逻辑，就可实现ALU、乘/除运算以及浮点运算电路。
核心电路是整数加/减运算部件
ALUop决定ALU的处理功能
ALUop的位数k决定了操作的种类。

## Slide 37: 3.2 基本运算部件
3.2.7 算术逻辑单元（ALU）
先行进位ALU 芯片（SN74181）
  四位ALU芯片，中规模集成电路。在先行进位加法器基础上附加部分线路，具有基本的算术运算和逻辑运算功能。
SN74181正逻辑功能表

## Slide 38: 3.2 基本运算部件
3.2.7 算术逻辑单元（ALU）
先行进位ALU 芯片（SN74181）

## Slide 39: 3.2 基本运算部件
3.2.7 算术逻辑单元（ALU）
先行进位ALU 芯片（SN74181）
P
输入端
输出端
输入端：Ai和Bi分别为第1和2操作数，Cn为低位进位，M为功能选择线，Si为操作选择线，共4位，故最多有16种运算。
输出端：Fi为运算结果，Cn+4、P和G为进位，“A=B”为相等标志

## Slide 40: 3.2 基本运算部件
3.2.7 算术逻辑单元（ALU）
4位BCLA (成组先行进位)芯片（SN74182）

## Slide 41: 3.2 基本运算部件
3.2.7 算术逻辑单元（ALU）
4位BCLA (成组先行进位)芯片（SN74182）
输入端：Pi和Gi分别为第i组的组内进位传递函数和进位生成函数， Cn为低位进位。
输出端： Cn+4、Cn+8 、Cn+12为相应组的组内进位，P*和G*分别为整个大组的组进位传递函数和进位生成函数。

## Slide 42: 3.2 基本运算部件
3.2.7 算术逻辑单元（ALU）
多芯片级联构成先行进位ALU
SN74181和SN74182组成16位先行进位ALU

## Slide 43: 3.3 定点运算
3.3.1 补码加减运算
补码加减运算公式
  [X+Y]补 = [X]补 + [Y] 补 ( MOD 2n )
  [X–Y]补 = [X]补 + [–Y] 补 ( MOD 2n )
ALU
4
4
4
A
Result
Zero
CarryIn
CarryOut
4
B
4
0
1
Mux
Sel
Sub
B
overflow
4位补码加减运算部件
当控制端Sub为1时，做减法，实现A–B
当控制端Sub为0时，做加法，实现A+B
问题：如何求[–Y] 补？
[–Y] 补= [Y] 补+1

## Slide 44: 3.3 定点运算
3.3.1 补码加减运算
补码加减运算公式
  [X+Y]补 = [X]补 + [Y] 补 ( MOD 2n )
  [X–Y]补 = [X]补 + [–Y] 补 ( MOD 2n )
补码加减运算要点和运算部件
  加、减法运算统一采用加法来处理
  符号位（最高有效位MSB）和数值位一起参与运算
  直接用ALU实现两个数的加运算（模运算系统）
  问题：模是多少？
    运算结果的高位丢弃，保留低n位，相当于对和数取模2n
    实现减法的主要工作在于：求[–Y] 补

## Slide 45: 3.3 定点运算
3.3.1 补码加减运算
补码加/减运算与“溢出”判断
例1: -7 - 6 = -7 + (- 6) = +3 -3 - 5 = - 3 + (- 5) = - 8
1
1
+
+
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
溢出现象：(1) 最高位和次高位的进位不同
(2) 和的符号位和加数的符号位不同
X
√
4位补码

## Slide 46: 3.3 定点运算
3.3.1 补码加减运算
补码加/减运算与“溢出”判断
例2: 用8位补码求 107 和 46的“和”，结果错误: 107 + 46 = -103.
10710= 0110 10112
4610 = 0010 11102
0 1001 1001
11 1 11
溢出时，符号位的进位是真正的符号：+153
结果的值为01 0011001，左边第一位为真正的符号，数值部分进到了右边符号位上。
可用变形补码来判断是否溢出

## Slide 47: 3.3 定点运算
3.3.1 补码加减运算
补码加/减运算与“溢出”判断
例2: 用8位补码求 107 和 46的“和”
结果错误: 107 + 46 = -103.
10710= 0110 10112
4610 = 0010 11102
0 10011001
11 1 11
溢出时，符号位的进位是真正的符号：+153
问题：若采用变形补码则结果怎样？有何好处？
采用变形补码时的“溢出”判断条件：
结果的两个符号位不同
采用变形补码时，可保留运算中间结果。从乘除运算过程可看出这点！

## Slide 48: 3.3 定点运算
3.3.1 补码加减运算
补码加/减运算 “溢出”判断总结
有三种“溢出”判断规则：
1. 和的符号位和加数的符号位不同
2. 最高位和次高位的进位不同
3. 采用变形补码时的“溢出”判断条件：结果的两个符号位不同。

## Slide 49: 3.3 定点运算
3.3.1 补码加减运算
Overflow Detection Logic (溢出判断逻辑)
Overflow
X
Y
X XOR Y
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
A0
B0
1-bit
ALU
Result0
CarryIn0
CarryOut0
A1
B1
1-bit
ALU
Result1
CarryIn1
CarryOut1
A2
B2
1-bit
ALU
Result2
CarryIn2
CarryOut2
A3
B3
1-bit
ALU
Result3
CarryIn3
CarryOut3
0
也可以用其他判断方法。

## Slide 50: 3.3 定点运算
3.3.1 补码加减运算
Zero Detection Logic (判0逻辑)
Zero
A0
B0
1-bit
ALU
Result0
CarryIn0
CarryOut0
A1
B1
1-bit
ALU
Result1
CarryIn1
CarryOut1
A2
B2
1-bit
ALU
Result2
CarryIn2
CarryOut2
A3
B3
1-bit
ALU
Result3
CarryIn3
CarryOut3
问题：MIPS指令 bne $1,$2,25的含义为：
If ($1!=$2) goto PC+4+100 else goto PC+4
执行beq指令，需要判断什么标志？

## Slide 51: 3.3 定点运算
3.3.1 补码加减运算
Zero Detection Logic (判0逻辑)
除Result、“0”（ZF）、“Overflow”标志（OF）外，许多机器还提供进位/借位标志（CF）、符号标志（NF / SF）等。
标志在运算电路中产生，被记录到专门的寄存器中，以便在分支指令中被用来作为条件。
存放标志的寄存器通常称为程序/状态字寄存器或标志寄存器。每个标志对应标志寄存器中的一个标志位。

## Slide 52: 3.3 定点运算
3.3.1 补码加减运算
总结:可通过标志信息来区分带符号整数运算结果和无符号整数运算结果
  无符号数加减的进位/借位标志CF=CoutSub：
    做加法时，CF=1表示溢出
    做减法时，CF=1表示有借位，不够减
    对带符号数没有意义
  符号标志SF表示结果的符号，即F的最高位，对无符号数没有意义
  零标志ZF=1表示结果F为0，对无符号数还是带符号数运算，都有意义，
  带符号数整数运算时是否溢出标志OF=Cn Cn-1，OF=1表示带符号整数运算时结果发生了溢出，对于无符号数的运算没有意义

## Slide 53: 习题讲解
14. 某字长为8 位的计算机中，已知整型变量x、y 的机器数分别为[x]补=11110100，[y]补=10110000。若整型变量z=2*x+y/2，则z的机器数为
A. 11000000 B. 00100100 C. 10101010 D. 溢出
14. A 解析：将x左移一位，y 右移一位，两个数的补码相加的机器数为11000000

## Slide 54: 习题讲解
13．若 x=103，y=-25，则下列表达式采用 8 位定点补码运算实现时，会发生溢出的是( ) 。
A．x+y B．-x+y C．x-y D．-x-y
解：8 位定点补码表示的数据范围为-128~127，若运算结果超出这个范围则会溢出，A 选项 x+y=103-25=78，符合范围，A 排除；B 选项-x+y=-103-25=-128，符合范围，B 排除； D 选项-x-y=-103+25=-78，符合范围，D 排除；C 选项 x-y=103+25=128，超过了 127，选 C。

## Slide 55: 3.3 定点运算
3.3.2 原码乘法运算
用于浮点数尾数乘运算
符号与数值分开处理，分两步：
  确定积的符号：由两个乘数的符号异或得到
  计算乘积的数值位：数值部分为两个乘数的数值部分之积
原码一位乘和原码两位乘(自学)

## Slide 56: 3.3 定点运算
3.3.2 原码乘法运算
1. 原码一位乘
假定：[x]原 =X0.X1Xn，[y]原 = Y0.Y1Yn ，[x*y]原 = Z0.Z1Z2n ，
则： Z0=X0 XOR Y0 ; Z1Z2n = (0. X1Xn) × (0. Y1Yn )
(小数点位置约定，不区分小数还是整数)
Multiplicand 1000 Multiplier x 1001 1000 0000 0000 1000 Product(积) 1001000
(乘数)
(被乘数)
1）手算乘法例子：
4
X×Y=  (X× Yi×2-i)
i=1

## Slide 57: 3.3 定点运算
3.3.2 原码乘法运算
原码一位乘
2）手工乘法的特点：
  （1）：每步计算：位积X×Yi，若Yi = 0，则得0；若Yi = 1，则得X
  （2）： （1）求得的各项结果位积X×Yi在空间上向左错位排列，即逐次左移，可表示为X× Yi×2-i
  （3）：对（2）中求得的结果求和，即 - ，这就是两个无符号数的乘积

## Slide 58: 3.3 定点运算
3.3.2 原码乘法运算
原码一位乘
3）计算机内部稍作以下改进：
  （1）：每次得位积X×Yi后，与前面所得结果累加，得到Pi，称之为部分积。因为没有等到全部计算后一次求和，所以减少了保存每次相乘结果位积X×Yi的开销； （2）：每次得X×Yi后，不将它左移与前次部分积Pi相加，而将部分积Pi右移后与位积X×Yi相加；
  （3）：乘数中为“1”位执行加法和右移，对为“0”位只执行右移，而不执行加法运算。
因为每次进行加法运算时，只需要将位积X×Yi与部分积中高n位进行相加，故用n位加法器可实现两个n位数相乘。

## Slide 59: 3.3 定点运算
3.3.2 原码乘法运算
原码一位乘
4）数学推导过程
上述改进思想可写成如下数学推导过程：
X×Y = X × ( 0. Y1Yn )
= X× Y1×2-1 +X× Y2×2-2 +X× Y3×2-3 +… +X× Yn×2-n
=2-1 ( 2-1 (2-1…2-1 (2-1 (0 + X× Yn) + X× Yn-1) +… + X× Y2 ) + X× Y1)
n个2-1
上述推导过程具有明显的递归性质，因此，无符号数乘法过程可归结为循环计算下列算式的过程：设P0 = 0，每步的乘积为：
  P1 = 2-1 (P0+ X× Yn)
  P2 = 2-1 (P1+ X× Yn-1)
  …… ……
  Pn = 2-1 (Pn-1+ X× Y1)
其递推公式为：Pi+1 = 2-1 (Pi + X×Yn-i) ( i = 0, 1, 2, 3, … , n-1 )
最终乘积Pn = X×Y

## Slide 60: 3.3 定点运算
3.3.2 原码乘法运算
原码一位乘
4）数学推导过程
最终乘积Pn = X×Y
迭代过程从乘数最低位yn和P0 = 0开始，经n次“判断–加法–右移”循环，直到求出Pn为止。
假定每次循环需要一个时钟周期，则n位乘法需要n个时钟周期完成。
上述推导过程中的Pi 称为部分积，每一步迭代过程如下：
取乘数的最低位Yn-i判断。
若Yn-i的值为1，则将上一步迭代部分积Pi与X相加；若Yn-i的值为0，则什么也不做。
右移一位，产生本次部分积Pi+1
递推公式为：Pi+1 = 2-1 (Pi + X×Yn-i) ( i = 0, 1, 2, 3, … , n-1 )

## Slide 61: 3.3 定点运算
3.3.2 原码乘法运算
原码一位乘
5）32位无符号数乘法的逻辑结构图
写使能
控制逻辑
右移
32位 ALU
被乘数寄存器X
乘积寄存器P
32
64 位
32
32
32
加
计数器Cn
时钟
C
乘数寄存器Y
每次循环都要对进位位C、乘积寄存器P和乘数寄存器实现同步“右移”

## Slide 62: 3.3 定点运算
3.3.2 原码乘法运算
原码一位乘
5）32位无符号数乘法的逻辑结构图
被乘数寄存器X：存放被乘数
乘积寄存器P：开始时，置初始部分积P0 = 0；结束时，存放的是64位乘积的高32位
乘数寄存器Y：开始时，置乘数；结束时，存放的是64位乘积的低32位
进位触发器C：保存加法器的进位信号
循环次数计数器Cn：存放循环次数。初值32，每循环一次，Cn减1，Cn = 0时结束
ALU：乘法核心部件。在控制逻辑控制下，对乘积寄存器P和被乘数寄存器X的内容进行“加”运算，在“写使能”控制下运算结果被送回乘积寄存器P，进位位存放在C中

## Slide 63: 3.3 定点运算
3.3.2 原码乘法运算
原码一位乘
6）举例
进位C.部分积P
乘数Y
0.0000
1011
被乘数X 1101
+
0.1101
0.1101
1011
0.0110
1101
+
0.1101
1.0011
1101
0.1001
1110
+
0.0000
0.1001
1110
0.0100
1111
+
0.1101
1.0001
1111
0.1000
1111
结果：P——积的高位
Y——积的低位
[x×y]原＝1.10001111
x×y＝－0.10001111
已知 [X]原=1.1101， [Y]原= 0.1011，用原码一位乘法计算[X×Y]原
解： 先采用无符号数乘法计算1101× 1011的乘积，原码一位乘法过程如右所示：

## Slide 64: 3.3 定点运算
3.3.3 补码乘法运算
补码一位乘（布斯（Booth）算法）
用于定点整数乘法运算
符号与数值统一处理
因为[x * y]补 [x]补 x [y]补 ，故不能直接用无符号乘法计算。

## Slide 65: 3.3 定点运算
3.3.3 补码乘法运算
补码一位乘（布斯（Booth）算法）
1）数学推到过程
假定：[x]补=Xn-1Xn-2…… X1X0
[ y]补=Yn-1Yn-2…… Y1Y0
求：[x*y]补=？
基于以下补码性质：
令： [y]补=Yn-1Yn-2…… Y1Y0 ，
则： y=-Yn-1.2n-1+Yn-2 .2n-2+ …… Y1 .21+ Y0 .20
令：Y-1 =0，则：
当n=32时，y=-Y31.231+Y30 .230+ …… Y1 .21+ Y0.20 + Y-1 .20
-Y31.231+(Y30.231-Y30.230)+…… +(Y0.21-Y0.20)+ Y-1.20
(Y30 -Y31 ).231+(Y29-Y30).230+ …… + (Y0–Y1).21 +(Y-1-Y0).20

## Slide 66: 3.3 定点运算
3.3.3 补码乘法运算
补码一位乘（布斯（Booth）算法）
1）数学推到过程
假设Y-1=0，则有
[x×y]补=[x*]补
两边乘以2-n变换成以下形式：
2-n[x×y]补=[x*]补
将上式展开后得到如下递推公式：
补
Pi为上次部分积， Pi+1为本次部分积：

## Slide 67: 3.3 定点运算
3.3.3 补码乘法运算
补码一位乘（布斯（Booth）算法）
1）数学推到过程
令[P0]补=0，则有
[P1]补=2-1{[P0]补+(Y-1-Y0)[x]补}
[P2]补=2-1{[P1]补+(Y1-Y0)[x]补}
.
.
.
[Pn]补=2-1{[Pn-1]补+(Yn-2-Yn-1)[x]补}
从而得到：
[x×y]补=2n[Pn]补

## Slide 68: 3.3 定点运算
3.3.3 补码乘法运算
补码一位乘（布斯（Booth）算法）
2）补码乘法运算法则总结
乘数最低位增加一位辅助位Y-1=0
根据YiYi-1的值，决定是“+[x]补”“[-x]补” 、还是“+0”
每次加减后，算数右移一位，得到部分积
重复第2步和第3步，结果得到[X*Y]补

## Slide 69: 3.3 定点运算
3.3.3 补码乘法运算
补码一位乘（布斯（Booth）算法）
3)补码一位乘法举例
例：已知[x]补=1 101，[y]补=0 110，要求用布斯算法计算[x*y].

## Slide 70: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
概述
1）除前预处理
  若被除数为0、除数不为0，或定点整数除法|被除数|<|除数|，则商为0，不再继续执行
  若被除数不为0、除数为0，对于整数，则发生“除数为0”异常；对于浮点数，则为无穷大
  若被除数和除数都为0，对于整数，则发生除法错异常；对于浮点数，则有些机器产生一个不发信号的NaN，即“quiet NaN”
只有当被除数和除数都不为0，并且商也不可能溢出时（例如，补码中最小负数除以-1时会发生溢出），才进一步进行除法运算。

## Slide 71: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
概述
2）手算除法的基本要点
  被除数与除数相减，若够减，则上商为1；若不够减，则上商为0。
  每次得到的差为中间余数，将除数右移后与上次的中间余数比较。用中间余数减除数，若够减，则上商为1；若不够减，则上商为0。
  重复执行第2步，直到求得的商的位数足够为止。
1001 Quotient(商)
Divisor 1000 1001010 Dividend(被除数) -1000 10 101 1010 -1000 10 Remainder (余数)
中间余数

## Slide 72: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
概述
3）计算机内除法的实现
  与手算一样，通过被除数（中间余数）减除数来得到每一位商
    够减上商1；不够减上商0
  基本操作为减法（用加法实现）和移位，故可与乘法合用同一套硬件
  原码除法：
  商符和商值分开处理
    商的数值部分由无符号数除法求得
    商符由被除数和除数的符号确定：同号为０，异号为１
  余数的符号同被除数的符号

## Slide 73: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
概述
4）32位算除法运算逻辑结构
R和Q同步“左移”，Q最高位移入R的最低位，Q空出 的最低位上“商”，商的各位逐次左移到Q中。
由控制逻辑根据ALU结果符号决定上商为0还是1。

## Slide 74: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
概述
4）32位算除法运算逻辑结构
除数寄存器Y：存放除数。
余数寄存器R：开始时置被除数的高32位，作为初始中间余数R0的高位部分，结束时存放的是余数。
余数/商寄存器Q：开始时置被除数的低32位，作为初始中间余数R0的低位部分为；结束时存放的是32位商。因为寄存器Q中存放的并不是商的全部位数，而是部分为被除数或中间余数，部分为商，只有到最后一步才是商的全部位数。
循环次数计数器Cn：存放循环次数。初值是32，每循环一次，Cn减1，当Cn = 0时，除法运算结束。
ALU：除法核心部件。在控制逻辑控制下，对于余数寄存器R和除数寄存器Y的内容进行“加/减”运算，在“写使能”控制下运算结果被送回余数寄存器R。

## Slide 75: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
概述
4）32位算除法运算逻辑结构
两个n位数相除的情况：
(1)两个n位定点正整数（即：两个n位无符号数 ）相除：在被除数的高位添n个0
(2)两个n位定点正小数（即两个作为浮点数尾数的n位原码小数）相除：在被除数的低位添加n个0
这样，就将所有情况都统一为：一个2n位数除以一个n位数

## Slide 76: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
概述
4）32位算除法运算逻辑结构
问题：第一次试商为1，说明什么？
若是无符号整数运算，则说明将会得到n+1位的商（被除数为2n位时），因而结果“溢出”。但若是两个n位数相除，则肯定不会溢出，为什么？
若是浮点数中尾数原码小数运算，则说明尾数部分有“溢出”，可通过浮点数的“右规”消除“溢出”。所以，在浮点数运算器中，第一次得到的商“1”要保留。
最大商为:11…11/00…01=11…1

## Slide 77: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
恢复余数法
1）算法步骤
  将被除数－除数。
    结果大于0，商1，余数左移一位。
    结果小于0，商0，恢复余数，余数左移一位。
  重复上述操作，直至除法运算结束。

## Slide 78: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
恢复余数法
2）举例
已知 [X]原 = 0.1011，[Y]原 = 1.1101 ，用恢复余数法计算[X/Y]原。
解：
分符号位和数值位两部分进行。商的符号位：0  1 = 1
商的数值位采用恢复余数法。
减法操作用补码加法实现，是否够减通过中间余数的符号来判断，所以中间余数要加一位符号位。
因此，需先计算出:
[|X|]补 = 0.1011， [|Y|]补 = 0.1101，[–|Y|]补 = 1.0011
因为是原码定点小数，所以在被除数低位扩展0。

## Slide 79: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
恢复余数法
2）举例
已知 [X]原 = 0.1011，[Y]原 = 1.1101 ，用恢复余数法计算[X/Y]原。
解：
分符号位和数值位两部分进行。商的符号位：0  1 = 1
商的数值位采用恢复余数法。
减法操作用补码加法实现，是否够减通过中间余数的符号来判断，所以中间余数要加一位符号位。
因此，需先计算出:
[|X|]补 = 0.1011， [|Y|]补 = 0.1101，[–|Y|]补 = 1.0011
因为是原码定点小数，所以在被除数低位扩展0。
在确认不会溢出时可省略

## Slide 80: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
不恢复余数（加减交替法）
1）算法步骤
在恢复余数法(设Y为除数，Ri为第i次中间余数)，有Ri =2 Ri-1 –Y，根据下
次中间余数的计算方法有：
若Ri<0,则商上“０”，做加法恢复余数后左移一位后试商，得下次余数Ri+1 ，即有：
Ri+1=2（Ri+Y）-Y=2Ri+Y，省去了恢复余数的过程
若Ri>=0,则商上“1”，不需恢复余数，直接左移一位试商，得下次余数Ri+1 ，即有：
Ri+1=2Ri-Y
注意：最后一次上商为“０”的话，需要“纠余”处理，即把试商时被减掉的除数加回去，恢复真正的余数。

## Slide 81: 3.3 定点运算
3.3.4 原码除法运算
不恢复余数（加减交替法）
2）举例
已知 [X]原 = 0.1011，[Y]原 = 1.1101
用不恢复余数法计算[X/Y]原。
最后一步得到的结果与恢复余数法一样！
解：[|X|]补 = 0.1011
[|Y|]补 = 0.1101
[–|Y|]补 = 1.0011
“加减交替法”的要点：
正、1、减
负、0、加

## Slide 82: 3.4 浮点数运算
3.4.1 浮点数加减运算
1. 十进制科学计数法的加法例子
  0.123 × 105 + 0. 456 ×102
其计算过程为：
  0.123 ×105 + 0.456 ×102 = 0.123 ×105 + 0.000456 ×105
  =(0.123 + 0.000456) ×105 = 0.123456 ×105
“对阶”操作：目的是使两数阶码相等
  小阶向大阶看齐，阶小的那个数的尾数右移，右移位数等于两个阶码差的绝对值
  IEEE754尾数右移时，要将隐含的“1”移到小数部分，空出位补0，移出的低位保留到特定的“附加位”上

## Slide 83: 3.4 浮点数运算
3.4.1 浮点数加减运算
2. 浮点数加/减法步骤
对阶：使X和Y的阶码相等，以使尾数可以相加减。对阶的原则：小阶向大阶看齐，阶小的数的尾数右移，右移的位数等于两个阶（指数）的差的绝对值
  求阶差：∆e=Ye – Xe (假定 Ye > Xe，则结果的阶码为Ye)
  将Xm右移∆e位，尾数变为 Xm 2 Xe-Ye
    保留右移的尾数部分：附加位
尾数加减： Xm 2 Xe-Ye ± Ym
(3) 尾数规格化：
  当尾数高位为0，则需左规：尾数左移一次，阶码减1，直到MSB为1
  每次阶码减1后要判断阶码是否下溢（比最小可表示的阶码还要小）
  当尾数最高位有进位，需右规：尾数右移一次，阶码加1，直到MSB为1
每次阶码加1后要判断阶码是否上溢（比最大可表示的阶码还要大）
假定：Xm、Ym分别是X和Y的尾数，Xe和Ye 分别是X和Y的阶码

## Slide 84: 3.4 浮点数运算
3.4.1 浮点数加减运算
2. 浮点数加/减法步骤
(4)尾数的舍入处理：如果尾数比规定位数长，则需考虑舍入
(5)溢出判断：
  右规和尾数舍入：有可能发生指数上溢
  左规：有可能发生指数下溢，此时，直接将结果置+0（数符为0）或-0（数符为1）
  尾数溢出可以通过右规操作得到纠正
  因此，浮点数加减运算是否溢出主要看结果的指数是否发生了上溢。
假定：Xm、Ym分别是X和Y的尾数，Xe和Ye 分别是X和Y的阶码
若尾数是0，则需要将指数也置0。为什么？

## Slide 85: 3.4 浮点数运算
3.4.1 浮点数加减运算
3. 例1
例：用二进制形式计算 0.5 +(– 0.4375) =？
解：0.5=1.000x2-1， - 0.4375 =-1.110x2-2
对 阶: -1.110x2-2 → -0.111x2-1
加 减: 1.000x2-1 +( -0.111x2-1 )
= 0.001x2-1
规格化: 0.001x2-1 → 1.000x2–4
判溢出: 无
结果为： 1.000x2–4 = 0.0001000=1/16= 0.0625

## Slide 86: 3.4 浮点数运算
3.4.1 浮点数加减运算
4. 在计算机内部执行上述运算时，必须解决哪些问题？
(1) 如何表示？
(2) 如何判断阶码的大小？求[ΔE]补=？
(3) 对阶后尾数的隐含位如何处理？
(4) 如何进行尾数加减？
(5) 何时需要规格化，如何规格化？
(6) 如何舍入？
(7) 如何判断溢出？
[E]补= [Ex –Ey]补= [Ex]移 + [–[Ey]移]补 (mod 2n)
用IEEE754标准！
右移到数值部分，高位补0，保留移出低位部分
隐藏位还原后，按原码进行加减运算，附加位一起运算
±1x .xx……x 形式时，则右规:尾数右移1位, 阶码加1
± 0.0…01x…x 形式时，则左规:尾数左移k位, 阶码减k
最终须把附加位去掉，此时需考虑舍入（IEEE754有四种舍入方式）
若最终阶码为全1，则上溢；若阶码为全0，则下溢。

## Slide 87: 3.4 浮点数运算
3.4.1 浮点数加减运算
5. 例2：同例1：x=0.5 y=-0.4375 求x+y=?
解2:假定用IEEE754标准单精度格式表示
x=0.5=1/2=(0.100...0)2=(1.00...0)2x2-1
y=-0.4325=(-0.01110...0)2=(-1.110..0)2x2-2
[x]浮=0 01111110,00…0 [y]浮=1 01111101,110…0
对阶: [ΔE]补=0111 1110 + 1000 0011=0000 0001 ΔE=1
故对y进行对阶[y]浮=1 0111 1110 1110…0(高位补隐藏位)
尾数相加：01.0000...0+(10.1110...0)=00.00100…0
(原码加法，最左边一位为符号)
[E]补= 256+Ex–Ey=256+127+Ex-(127+Ey)=
256+[Ex]移 -[Ey]移=[Ex]移+[-[Ey]移]补 (mod 256)

## Slide 88: 3.4 浮点数运算
3.4.1 浮点数加减运算
5. 例2：x=0.5 y=-0.4375 求x+y=?
解2:假定用IEEE754标准单精度格式表示
左规： +(0.00100…0)2x2-1=+(1.00…0)2x2-4
(阶码减3，实际上是加了三次11111111)
[x+y]浮=0 0111 1011 00…0
x+y=(1.0)2x2-4=1/16=0.0625
即：0111 1110（-1）加3次[-1]补
((01111110+11111111)+11111111)+11111111)=0111 1011 (-4)
问题：为何加减运算右规时最多只需一次？
因为即使是两个最大的尾数相加，得到的和的尾数也不会达到4，故尾数的整数部分最多有两位，保留一个隐含的“1”后，最多只有一位被右移到小数部分。

## Slide 89: 3.4 浮点数运算
3.4.1 浮点数加减运算
Sx
右 移
Ex
Mx
Sy
Ey
My
小ALU
大ALU
阶码相减
左移 或 右移
舍 入
阶 差
控制逻辑
Sb
Eb
Mb
阶小的数的尾数右移
尾数加/减
规格化
舍入
阶码增/减
②
①
③
④
⑦
⑥
⑧
⑨
⑤
可用流水线方式实现！

## Slide 90: 3.4 浮点数运算
3.4.1 浮点数加减运算
3.下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是( )
Ⅰ. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢
Ⅱ. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢
Ⅲ. 左规时可能引起阶码下溢
Ⅳ. 尾数溢出时结果不一定溢出
A. 仅Ⅱ Ⅲ B. 仅ⅠⅡ Ⅳ
C.仅ⅠⅢ Ⅳ D.ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ
Notes: 答案为D

## Slide 91: 总结（1）
定点数运算：由ALU + 移位器实现各种定点运算
移位运算
  逻辑移位：对无符号数进行，左（右）边补0，低（高）位移出
  算术移位：对带符号整数进行，移位前后符号位不变，编码不同，方式不同。
扩展运算
  零扩展：对无符号整数进行高位补0
  符号扩展：对补码整数在高位直接补符
加减运算
  补码加/减运算：用于整数加/减运算。符号位和数值位一起运算，减法用加法实现。同号相加时，若结果的符号不同于加数的符号，则会发生溢出。
  原码加/减运算：用于浮点数尾数加/减运算。符号位和数值位分开运算，同号相加，异号相减；加法直接加；减法用加负数补码实现。

## Slide 92: 总结（2）
定点数运算：由ALU + 移位器实现各种定点运算
乘法运算：用加法和右移实现。
  补码乘法：用于整数乘法运算。符号位和数值位一起运算。采用Booth算法。
  原码乘法：用于浮点数尾数乘法运算。符号位和数值位分开运算。数值部分用无符号数乘法实现。
除法运算：用加/减法和左移实现。
  补码除法：用于整数除法运算。符号位和数值位一起运算。
  原码除法：用于浮点数尾数除法运算。符号位和数值位分开运算。数值部分用无符号数除法实现。

## Slide 93: 总结（3）
浮点数运算：由多个ALU + 移位器实现
  加减运算
    对阶 、尾数相加减、规格化处理、舍入、判断溢出
  溢出判断
    当结果发生阶码上溢时，结果发生溢出，发生阶码下溢时，结果为0。
  精确表示运算结果
    中间结果增设保护位、舍入位、粘位
    最终结果舍入方式：就近舍入 / 正向舍入 / 负向舍入 / 截去四种方式。

## Slide 94: 总结（4）
ALU的实现
  算术逻辑单元ALU：实现基本的加减运算和逻辑运算。
  加法运算是所有定点和浮点运算（加/减/乘/除）的基础，加法速度至关重要
  进位方式是影响加法速度的重要因素
  并行进位方式能加快加法速度
  通过“进位生成”和“进位传递”函数来使各进位独立、并行产生