## Slide 1: 第 3 章 数据链路层

## Slide 2: 第 3 章 数据链路层
3.1 数据链路层的功能
3.2 点对点协议 PPP
3.3 使用广播信道的数据链路层
3.4 扩展的以太网
3.5 高速以太网

## Slide 3: 3.1 数据链路层的功能
在两个相邻结点之间传送数据 链路
加上规则的链路 数据链路
在发送端封装帧 交给物理层发送
在接收端解封帧 从物理层接收

## Slide 4: 数据链路层的简单模型
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
从层次上来看数据的流动
数据链路层的地位
H1 到H2 所经过的网络可以是多种的

## Slide 5: 数据链路层的简单模型( 续）
局域网
广域网
主机 H1
主机 H2
路由器 R1
路由器 R2
路由器 R3
电话网
局域网
主机 H1 向 H2 发送数据
仅从数据链路层观察帧的流动
只考虑数据在数据链路层的流动
不同的链路层可能采用不同的数据链路层协议
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
应用层
运输层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
链路层
网络层
物理层
R1
R2
R3
H1
H2
H1 到H2 所经过的网络可以是多种的

## Slide 6: 数据链路和帧
链路 (link) 是一条无源的点到点的物理线路段，中间没有任何其他的交换结点。
  一条链路只是一条通路的一个组成部分
数据链路 (data link) 协议+链路
  把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
  现在最常用的方法是使用适配器（即网卡）来实现这些协议的硬件和软件。
  一般的适配器都包括了数据链路层和物理层这两层的功能。

## Slide 7: 数据链路层传送的是帧
数据
链路层
结点 A
结点 B
帧
(b) 只考虑数据链路层
发送
帧
接收
链路
IP 数据报
1010… …0110
帧
取出
数据
链路层
网络层
链路
结点 A
结点 B
物理层
(a) 三层的简化模型
IP 数据报
1010… …0110
帧
装入
使用点对点信道的数据链路层

## Slide 8: 数据链路层像个数字管道
在这条数字管道上传输的数据单位是帧。
数据链路层只考虑封装帧的问题，不必考虑物理层如何实现比特传输的细节。
结点
结点
帧
帧

## Slide 9: 数据链路层要解决三个基本问题
1. 封装成帧
2. 差错控制
3. 透明传输

## Slide 10: 1. 封装成帧
封装成帧 (framing) 就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部，然后就构成了一个帧。确定帧的界限。
首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
帧结束
帧首部
IP 数据报
帧的数据部分
帧尾部
 MTU
数据链路层的帧长
从这里开始发送
帧开始
发送
用帧首部和帧尾部封装成帧

## Slide 11: 用控制字符进行帧定界的方法举例
控制字符 SOH (Start Of Header) 放在一帧的最前面，表示帧的首部开始。
另一个控制字符 EOT (End Of Transmission) 表示帧的结束。
SOH
装在帧中的数据部分
帧
帧开始符
帧结束符
发送在前
EOT
用控制字符进行帧定界的方法举例

## Slide 12: 2. 差错控制
在传输过程中可能会产生比特差错：1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1。
在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率 BER (Bit Error Rate)。
误码率与信噪比有很大的关系。
为了保证数据传输的可靠性，在计算机网络传输数据时，必须采用各种差错检测措施。
广泛使用循环冗余检验 CRC 的检错技术。

## Slide 13: 循环冗余检验CRC的原理
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
假设待传送的一组数据 M = 101001（现在 k = 6）。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。

## Slide 14: 冗余码的计算
要发送的数据M （k位）
事先选定好的长度为n + 1 位的除数
校验位为n位
在 M 后面添加 n 个 0
得到的 (k + n) 位的数除以 P，得出商是 Q 、余数是 R，余数 R 比除数 P 少 1 位，即 R 是 n 位。
将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面发送出去。

## Slide 15: 冗余码的计算举例
现在 k = 6, M = 101001。
设 n = 3, 除数 P = 1101，
被除数是 2nM = 101001000。
模 2 运算的结果是：商 Q = 110101，
余数 R = 001。
把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是：2nM + R
即：101001001，共 (k + n) 位。

## Slide 16: 循环冗余检验的原理说明
P (除数)
1101
110100
101001000
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001
R (余数)，作为 FCS
Q (商)

## Slide 17: 除数——生成多项式
一般用多项式来表示除数
上述除数P=1101，多项式：P(X)=X3+X2+1
现在广泛使用的P(X)有下列几种：
  CRC-16=X16+X15+X2+1
  CRC-CCITT=X16+X12+X5+1
  CRC-32=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10 +X8+X7+X5 +X4+X2+X+1

## Slide 18: 帧检验序列 FCS
在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS 并不等同。
  CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
  FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。

## Slide 19: 接收端对收到的每一帧进行 CRC 检验
(1) 若得出的余数 R = 0，则判定这个帧没有差错，就接受 (accept)。
(2) 若余数 R  0，则判定这个帧有差错，就丢弃。
但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。 只检验，不纠错。
只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P，那么漏检率就很低很低。

## Slide 20: 应当注意
仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能做到漏检率很低
并不能保证完全可靠
要做到“可靠传输”（即发送什么就收到什么）就必须再加上其他的机制（如：确认和重传）。

## Slide 21: 3. 透明传输
能够传输任意的比特流
SOH
EOT
出现了“EOT”
被接收端当作无效帧而丢弃
被接收端
误认为是一个帧
数据部分
EOT
完整的帧
发送
在前
如果数据部分恰好出现与标志字段 一样的代码呢？

## Slide 22: 解决透明传输问题
解决方法之一：字节填充 (byte stuffing)
也称为字符填充 (character stuffing)。
发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC” (其十六进制编码是 1B)。
接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。
如果转义字符也出现在数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符 ESC。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。

## Slide 23: 用字节填充法解决透明传输的问题
SOH
SOH
EOT
SOH
ESC
ESC
EOT
ESC
SOH
ESC
ESC
ESC
SOH
原始数据
EOT
EOT
经过字节填充后发送的数据
字节填充
字节填充
字节填充
字节填充
发送
在前
帧开始符
帧结束符
SOH
用字节填充法解决透明传输的问题
用比特填充法解决透明传输的问题

## Slide 24: 数据链路层使用的信道
数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：
点对点信道 使用一对一的点对点专用通道
点对点协议
广播信道 使用一对多的共享通道
共享信道协议

## Slide 25: 3.2 点对点协议 PPP
3.2.1 PPP 协议的特点
3.2.2 PPP 协议的帧格式
3.2.3 PPP 协议的工作状态

## Slide 26: 3.2.1 PPP 协议的特点
对于点对点的链路，目前使用得最广泛的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
用户使用拨号电话线接入互联网时， 用户计算机和 ISP 进行通信时所使用的数据链路层协议就是 PPP 协议。
PPP 协议在1994年就已成为互联网的正式标准。

## Slide 27: 用户到 ISP 的链路使用 PPP 协议
用
户
至互联网
已向互联网管理机构
申请到一批 IP 地址
ISP
接入网
PPP 协议

## Slide 28: PPP 协议应满足的需求
简单
封装成帧
支持多种网络层协议
支持多种类型的链路
差错检测
检测连接
设置最大传送单元MTU
协商网络层
支持数据压缩

## Slide 29: PPP 协议的三个组成 部分
(1) 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法
(2) 链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)
(3) 网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。

## Slide 30: 3.2.2 PPP 协议的帧格式
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
PPP 有一个 2 个字节的协议字段。其值
若为 0x0021，则信息字段就是 IP 数据报。
若为 0x8021，则信息字段是网络控制数据。
若为 0xC021，则信息字段是 PPP 链路控制数据。
若为 0xC023，则信息字段是鉴别数据。

## Slide 31: 透明传输问题
当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充。
当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字符填充法。

## Slide 32: 零比特填充
IP 数据报
1
2
1
1
字节
1
2
不超过 1500 字节
PPP 帧
先发送
7E
FF
03
F
A
C
FCS
F
7E
协议
信 息 部 分
首部
尾部
7E
01111110
特点：6个连续的1
PPP 协议使用同步传输时，采用零比特填充方法来实现透明传输。

## Slide 33: 零比特填充
在发送端，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0。
在接收端，只要发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。

## Slide 34: 零比特填充
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
信息字段中出现了和
标志字段 F 完全一样
的 8 比特组合
发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去
接收端把 5 个连 1
之后的 0 比特删除
会被误认为是标志字段 F
发送端填入 0 比特
接收端删除填入的 0 比特
零比特的填充与删除

## Slide 35: 字符填充
将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5E)。
若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成为 2 字节序列 (0x7D, 0x5D)。
若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节。

## Slide 36: 不提供使用序号和确认的可靠传输
PPP 协议之所以不使用序号和确认机制是出于以下的考虑：
  在数据链路层出现差错的概率不大时，使用比较简单的 PPP 协议较为合理。
  数据链路层的可靠传输并不能够保证网络层和其他层的传输也是可靠的。
  其他层的协议还有相应的可靠保障机制

## Slide 37: 3.2.3 PPP 协议的工作状态
当用户拨号接入 ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。
PC 机向路由器发送一系列的 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧）。
这些分组及其响应选择一些 PPP 参数，并进行网络层配置，NCP 给新接入的 PC 机分配一个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特网上的一个主机。
通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。接着，LCP 释放数据链路层连接。最后释放的是物理层的连接。
可见，PPP 协议已不是纯粹的数据链路层的协议，它还包含了物理层和网络层的内容。

## Slide 38
设备之间无链路
链路静止
链路建立
鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
物理链路
LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
已鉴别的 LCP 链路
和 NCP 链路
物理层连接建立
LCP 配置协商
鉴别成功或无需鉴别
NCP 配置协商
链路故障或
关闭请求
LCP 链路
终止
鉴别失败
LCP 配置
协商失败
PPP 协议的状态图

## Slide 39: 3.3 使用广播信道的数据链路层
3.3.1 局域网的数据链路层
3.3.2 CSMA/CD 协议
3.3.3 使用集线器的星形拓扑
3.3.4 以太网的信道利用率
3.3.5 以太网的 MAC 层

## Slide 40: 3.3.1 局域网的数据链路层
局域网最主要的特点是：
  网络为一个单位所拥有
  地理范围和站点数目均有限
局域网具有如下主要优点：
  具有广播功能，从一个站点可很方便地访问全网。
  便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
  提高了系统的可靠性、可用性和残存性。

## Slide 41: 局域网拓扑结构
干线耦合器
环形网
星形网
集线器
交换机
总线网
匹配电阻

## Slide 42: 媒体共享技术
静态划分信道
  时分复用
  频分复用
  波分复用
  码分复用
动态媒体接入控制（多点接入）
  随机接入
  受控接入 ，如多点线路探询 (polling)，或轮询。

## Slide 43: 1. 以太网的两个标准
IEEE 802.3
DIX Ethernet V2

## Slide 44: IEEE802.3的两个子层
为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，IEEE 802 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层：
  逻辑链路控制 LLC (Logical Link Control)子层；
  媒体接入控制 MAC (Medium Access Control)子层。
与接入到传输媒体有关的内容都放在 MAC子层，而 LLC 子层则与传输媒体无关。
不管采用何种协议的局域网，对 LLC 子层来说都是透明的。

## Slide 45: 局域网对 LLC 子层是透明的
局 域 网
网络层
物理层
站点 1
网络层
物理层
逻辑链路控制
LLC
LLC
媒体接入控制
MAC
MAC
数据
链路层
站点 2
LLC 子层看不见
下面的局域网

## Slide 46: DIX Ethernet V2不考虑 LLC 子层
由于 TCP/IP 体系经常使用的局域网是 DIX Ethernet V2 ，因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控制子层 LLC（即 802.2 标准）的作用已经不大了。
很多厂商生产的适配器上就仅装有 MAC 协议而没有 LLC 协议。

## Slide 47: 2. 适配器的作用
网络接口板又称为通信适配器 (adapter) 或网络接口卡 NIC (Network Interface Card)，或“网卡”。
适配器的重要功能：
  在计算机的操作系统安装设备驱动程序
  实现局域网协议（如：以太网协议 ）
  进行串行/并行转换
  对数据进行缓存

## Slide 48: 计算机通过适配器和局域网进行通信
至局域网
适配器
（网卡）
串行通信
CPU 和
存储器
生成发送的数据
处理收到的数据
把帧发送到局域网
从局域网接收帧
计算机
并行
通信
硬件地址
IP 地址

## Slide 49: 以太网的工作原理
最初的以太网是将许多计算机都连接到一根总线上。
B 向 D
发送数据
C
D
A
E
匹配电阻（用来吸收总线上传播的信号）
匹配电阻
不接受
不接受
不接受
接受
B
只有 D 接受
B 发送的数据

## Slide 50: 以太网采取的实现措施
无连接的工作方式 不必先建立连接就可以直接发送数据
不可靠的交付——尽力交付 当目的站收到有差错的数据帧时就丢弃此帧，其他什么也不做。
差错的纠正由高层来决定。
以太网发送的数据使用曼彻斯特编码
如何共享信道？

## Slide 51: 3.3.2 CSMA/CD协议
    在发送数据的同时，进行冲突检测，一旦发现冲突则立刻停止发送，并等待冲突平息以后，再执行CSMA/CD协议，直至将数据成功地发送出去为止。
包含两方面内容
    当某一个结点要发送数据时，它首先要侦听信道有无其它结点正在发送数据，若信道空闲则发送数据；如果侦听到信道正忙，则需要等待一段时间，直至信道空闲再发数据。
载波侦听多路访问（CSMA）
冲突检测（CD）
同时有多个结点
在侦听信道
CSMA/CD —Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect
先听后发
边发边听

## Slide 52: 碰撞检测
“碰撞检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。
当几个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压摆动值将会增大（互相叠加）。
当一个站检测到的信号电压摆动值超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生了碰撞。
所谓“碰撞”就是发生了冲突。因此“碰撞检测”也称为“冲突检测”。

## Slide 53: 检测到碰撞后
在发生碰撞时，总线上传输的信号产生了严重的失真，无法从中恢复出有用的信息来。
每一个正在发送数据的站，一旦发现总线上出现了碰撞，就要立即停止发送，免得继续浪费网络资源，然后等待一段随机时间后再次发送。

## Slide 54: 为什么要进行碰撞检测？
由于电磁波在总线上的传播速率是有限的，当某个站监听到总线是空闲时，也可能总线并非真正是空闲的。
A 向 B 发出的信息，要经过一定的时间后才能传送到 B。
B 若在 A 发送的信息到达 B 之前发送自己的帧 (因为这时 B 的载波监听检测不到 A 所发送的信息)，则必然要在某个时间和 A 发送的帧发生碰撞。
碰撞的结果是两个帧都变得无用。
所以需要在发送期间进行碰撞检测，以检测冲突。

## Slide 55: 信号传播时延对载波监听的影响
1 km
A
B
t
碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
t = 0
单程端到端
传播时延记为 
A需要单程传播时延的 2 倍的时间，
才能检测到与 B 的发送产生了冲突

## Slide 56
1 km
A
B
t
碰撞
t =   
B 检测到信道空闲
发送数据
t =    / 2
发生碰撞
t = 2  
A 检测到发生碰撞
t =   
B 发送数据
B 检测到发生碰撞
t = 
A
B
A
B
A
B
t = 0
A 检测到
信道空闲
发送数据
A
B
t = 0
t = 
B 检测到发生碰撞
停止发送
STOP
t = 2  
A 检测到
发生碰撞
STOP
A
B
单程端到端
传播时延记为 

## Slide 57: CSMA/CD 重要特性
使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信而只能进行半双工通信。
每个站在发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。
这种发送的不确定性使整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率。

## Slide 58: 争用期
最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过时间 2 （两倍的端到端往返时延）就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞。
以太网的端到端往返时延 2 称为争用期，或碰撞窗口。
经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

## Slide 59: 二进制指数类型退避算法 (truncated binary exponential type)
发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据。
  基本退避时间取为争用期 2。
  从整数集合 [0, 1, … , (2k 1)] 中随机地取出一个数，记为 r。重传所需的时延就是 r 倍的基本退避时间。
  参数 k 按下面的公式计算：
  k = Min[重传次数, 10]
  当 k  10 时，参数 k 等于重传次数。
  当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

## Slide 60: 争用期的长度
10 Mbit/s 以太网取 51.2 s 为争用期的长度。
对于 10 Mbit/s 以太网，在争用期内可发送 512 bit，即 64 字节。
这意味着：
以太网在发送数据时，若前 64 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。

## Slide 61: 帧的最小长度
A
B
1.A开始发送
2.B开始发送
3.B检测出冲突
4.A检测出冲突
最短数据帧长=
任意两站点间的最大距离
信号传播速度
×2×数据传输率

## Slide 62: 最短有效帧长
如果发生冲突，就一定是在发送的前 64 字节之内。
由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于 64 字节。
以太网规定了最短有效帧长为 64 字节，凡长度小于 64 字节的帧都是由于冲突而异常中止的无效帧。

## Slide 63: 强化碰撞
当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时：
(1) 立即停止发送数据；
(2) 再继续发送若干比特的人为干扰信号 (jamming signal)，以便让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。

## Slide 64: 人为干扰信号
数据帧
干扰信号

TJ
A
B
TB
t

B 发送数据
A 检测
到冲突
开始冲突
信
道
占
用
时
间
A 发送数据
B 也能够检测到冲突，并立即停止发送数据帧，接着就发送干扰信号。这里为了简单起见，只画出 A 发送干扰信号的情况。

## Slide 65: CSMA/CD协议的要点
(1) 准备发送。但在发送之前，必须先检测信道。
(2) 检测信道。若检测到信道忙，则应不停地检测，一直等待信道转为空闲。若检测到信道空闲，并在 96 比特时间内信道保持空闲（保证了帧间最小间隔），就发送这个帧。
(3) 检查碰撞。在发送过程中仍不停地检测信道，即网络适配器要边发送边监听。这里只有两种可能性：
  ①发送成功：在争用期内一直未检测到碰撞。这个帧肯定能够发送成功。发送完毕后，回到步骤(1)。
  ②发送失败：在争用期内检测到碰撞。这时立即停止发送数据，并按规定发送人为干扰信号。接着执行指数退避算法，等待 r 倍 512 比特时间后，返回到步骤 (2)，继续检测信道。若重传达 16 次仍不能成功，则停止重传并向上报错。

## Slide 66: 3.3.3 使用集线器的星形拓扑
传统以太网
最初是使用粗同轴电缆 10BASE-5
后来演进到使用比较便宜的细同轴电缆 10BASE-2
最后发展为使用更便宜和更灵活的双绞线 10BASE-T
采用双绞线的以太网采用星形拓扑，在星形的中心则增加了一种可靠性非常高的设备，叫做集线器 (hub)。

## Slide 67: 使用集线器的双绞线以太网
集线器
两对双绞线
站点
RJ-45 插头

## Slide 68: 星形以太网 10BASE-T
1990 年，IEEE 制定出星形以太网 10BASE-T 的标准 802.3i。
10
BASE
—
T
双绞线
基带
速率为10 Mbit/s

## Slide 69: 星形以太网 10BASE-T
使用无屏蔽双绞线，采用星形拓扑。
每个站需要用两对双绞线，分别用于发送和接收。
双绞线的两端使用 RJ-45 插头。
集线器使用了大规模集成电路芯片，因此集线器的可靠性提高。
10BASE-T 的通信距离稍短，每个站到集线器的距离不超过 100 m。

## Slide 70: 10BASE-T 以太网在局域网中的统治地位
这种 10 Mbit/s 速率的无屏蔽双绞线星形网的出现，既降低了成本，又提高了可靠性。 具有很高的性价比。
10BASE-T 双绞线以太网的出现，是局域网发展史上的一个非常重要的里程碑，它为以太网在局域网中的统治地位奠定了牢固的基础。
从此以太网的拓扑就从总线形变为更加方便的星形网络，而以太网也就在局域网中占据了统治地位。

## Slide 71: 集线器的一些特点
(1) 集线器是使用电子器件来模拟实际电缆线的工作，因此整个系统仍然像一个传统的以太网那样运行。
(2) 使用集线器的以太网在逻辑上仍是一个总线网，各工作站使用的还是 CSMA/CD 协议，并共享逻辑上的总线。
(3) 集线器很像一个多接口的转发器，工作在物理层。
(4) 集线器采用了专门的芯片，进行自适应串音回波抵消，减少了近端串音。

## Slide 72: 具有三个接口的集线器
集
线
器
网卡
工作站
网卡
工作站
网卡
工作站
双绞线

## Slide 73: 3.3.4 以太网的信道利用率
多个站在以太网上同时工作就可能会发生碰撞。
当发生碰撞时，信道资源实际上是被浪费了。因此，当扣除碰撞所造成的信道损失后，以太网总的信道利用率并不能达到 100%。
假设  是以太网单程端到端传播时延。则争用期长度为 2，即端到端传播时延的两倍。检测到碰撞后不发送干扰信号。
设帧长为 L (bit)，数据发送速率为 C (bit/s)，则帧的发送时间为 T0 = L/C (s)。

## Slide 74: 以太网信道被占用的情况
一个站在发送帧时出现了碰撞。经过一个争用期 2 后，可能又出现了碰撞。这样经过若干个争用期后，一个站发送成功了。假定发送帧需要的时间是 T0。
发 送 成 功
争用期
争用期
争用期
2
T0

t
占用期
发生碰撞
发送一帧所需的平均时间
…
2
2

## Slide 75: 以太网信道被占用的情况
注意到，成功发送一个帧需要占用信道的时间是 T0 + ，比这个帧的发送时间要多一个单程端到端时延。
这是因为当一个站发送完最后一个比特时，这个比特还要在以太网上传播。
在最极端的情况下，发送站在传输媒体的一端，而比特在媒体上传输到另一端所需的时间是  。

## Slide 76: 参数 α 与利用率
要提高以太网的信道利用率，就必须减小  与 T0 之比。
在以太网中定义了参数 α，它是以太网单程端到端时延  与帧的发送时间 T0 之比：
α →0，表示一发生碰撞就立即可以检测出来， 并立即停止发送，因而信道利用率很高。
α 越大，表明争用期所占的比例增大，每发生一次碰撞就浪费许多信道资源，使得信道利用率明显降低。

## Slide 77: 对以太网参数 α 的要求
为提高利用率，以太网的参数a的值应当尽可能小些。
对以太网参数 α 的要求是：
  当数据率一定时，以太网的连线的长度受到限制，否则  的数值会太大。
  以太网的帧长不能太短，否则 T0 的值会太小，使 α 值太大。

## Slide 78: 信道利用率的最大值 Smax
在理想化的情况下，以太网上的各站发送数据都不会产生碰撞（这显然已经不是 CSMA/CD，而是需要使用一种特殊的调度方法），即总线一旦空闲就有某一个站立即发送数据。
发送一帧占用线路的时间是 T0 + ，而帧本身的发送时间是 T0。于是我们可计算出理想情况下的极限信道利用率 Smax 为：
只有当参数 a 远小于 1 才能得到尽可能高的极限信道利用率。
据统计，当以太网的利用率达到 30%时就已经处于重载的情况。很多的网络容量被网上的碰撞消耗掉了。

## Slide 79: 3.3.5 以太网的 MAC 层
1. MAC 层的硬件地址
2. MAC 帧的格式

## Slide 80: 1. MAC 层的硬件地址
在局域网中，硬件地址又称为物理地址，或 MAC 地址。
802 标准所说的“地址”严格地讲应当是每一个站的“名字”或标识符。
网卡号
请注意：
如果连接在局域网上的主机或路由器安装有多个适配器，那么这样的主机或路由器就有多个“地址”。
更准确些说，这种 48 位“地址”应当是某个接口的标识符。

## Slide 81: 48位的MAC地址
地址——每一个站的名字或标识符
IEEE广泛采用6字节作为MAC地址
I/G | L/G |  |  |  |  |  | 
低
高
I/G=
L/G=
0——单个站地址
1——组地址
0——局部管理
1——全局管理
块地址（制造商标识符）
单播帧 —— 发给一个站 广播帧 —— 发给所有站 多播帧 —— 发给一部分站

## Slide 82: 适配器检查 MAC 地址
所有的适配器都至少能够识别前两种帧，即能够识别单播地址和广播地址。
有的适配器可用编程方法识别多播地址。
只有目的地址才能使用广播地址和多播地址。
以混杂方式 (promiscuous mode) 工作的以太网适配器只要“听到”有帧在以太网上传输就都接收下来。

## Slide 83: 2. MAC 帧的格式
常用的以太网 MAC 帧格式有两种标准 ：
  IEEE 的 802.3 标准
  DIX Ethernet V2 标准
最常用的 MAC 帧是以太网 V2 的格式。

## Slide 84: 以太网V2的 MAC 帧格式
以太网 MAC 帧
物理层
MAC层
10101010101010 101010101010 10101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入
IP层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
MAC 帧

## Slide 85: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
目的地址字段 6 字节

## Slide 86: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
源地址字段 6 字节

## Slide 87: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
类型字段用来标志上一层使用的是什么协议，
以便把收到的 MAC 帧的数据上交给上一层的这个协议。
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
类型字段 2 字节

## Slide 88: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
数据字段的正式名称是 MAC 客户数据字段。
最小长度 64 字节  18 字节的首部和尾部 = 数据字段的最小长度（46字节）
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
数据字段 46 ~ 1500 字节

## Slide 89: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
当传输媒体的误码率为 1108 时，
MAC 子层可使未检测到的差错小于 11014。
当数据字段的长度小于 46 字节时，
应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，
以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
FCS 字段 4 字节

## Slide 90: 以太网 V2 的 MAC 帧格式
在帧的前面插入（硬件生成）的 8 字节中，第一个字段共 7 个字节，是前同步码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。第二个字段 1 个字节是帧开始定界符，表示后面的信息就是 MAC 帧。
为了达到比特同步，
在传输媒体上实际传送的
要比 MAC 帧还多 8 个字节
MAC 帧
物理层
MAC 层
IP 层
目的地址
源地址
类型
数 据
FCS
6
6
2
4
字节
46 ~ 1500
IP 数据报
10101010101010 101010101010 10101011
前同步码
帧开始
定界符
7 字节
1 字节
…
8 字节
插入

## Slide 91: 无效的 MAC 帧
数据字段的长度与长度字段的值不一致
帧的长度不是整数个字节
用收到的帧检验序列 FCS 查出有差错
数据字段的长度不在 46 ~ 1500 字节之间
有效的 MAC 帧长度为 64 ~ 1518 字节之间
对于检查出的无效 MAC 帧就简单地丢弃。
以太网不负责重传丢弃的帧。

## Slide 92: 帧间最小间隔
帧间最小间隔为 9.6 s，相当于 96 bit 的发送时间。
一个站在检测到总线开始空闲后，还要等待 9.6 s 才能再次发送数据。
这样做是为了使刚刚收到数据帧的站的接收缓存来得及清理，做好接收下一帧的准备。

## Slide 93: 3.4 扩展的以太网
3.4.1 在物理层扩展以太网
3.4.2 在数据链路层扩展以太网
3.4.3 虚拟局域网

## Slide 94: 3.4.1 在物理层扩展以太网
使用光纤扩展
  主机使用光纤（通常是一对光纤）和一对光纤调制解调器连接到集线器。
  很容易使主机和几公里以外的集线器相连接。
主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器
以太网
集线器
光纤
光纤
调制解调器
光纤
调制解调器
主机

## Slide 95: 3.4.1 在物理层扩展以太网
使用集线器扩展
  使用多个集线器可连成更大的、多级星形结构的以太网。
  例如，一个学院的三个系各有一个 10BASE-T 以太网，可通过一个主干集线器把各系的以太网连接起来，成为一个更大的以太网。

## Slide 96
三个独立的碰撞域
一系
二系
三系
一系
三系
二系
主干集线器
一个更大的碰撞域
三个独立的以太网
一个扩展的以太网

## Slide 97: 用集线器扩展以太网
优点
  使原来属于不同碰撞域的以太网上的计算机能够进行跨碰撞域的通信。
  扩大了以太网覆盖的地理范围。
缺点
  碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。
  如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

## Slide 98: 3.4.2 在数据链路层扩展以太网
扩展以太网更常用的方法是在数据链路层进行。
早期使用网桥，现在使用以太网交换机。
网桥工作在数据链路层。
它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤。
当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口，或把它丢弃。
1990 年问世的交换式集线器 (switching hub) 可明显地提高以太网的性能。
交换式集线器常称为以太网交换机 (switch) 或第二层交换机 (L2 switch)，强调这种交换机工作在数据链路层。

## Slide 99
3-1 以太网交换机

## Slide 100: 3.4.3 虚拟局域网
利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网 VLAN (Virtual LAN)
虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组
虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。
由于虚拟局域网是用户和网络资源的逻辑组合

## Slide 101
3-2 虚拟局域网VLAN

## Slide 102: 虚拟局域网使用的以太网帧格式
IEEE 批准了 802.3ac 标准，该标准定义了以太网的帧格式的扩展，以支持虚拟局域网。
虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个4字节的标识符，称为 VLAN 标记 (tag)，用来指明发送该帧的计算机属于哪一个虚拟局域网。
插入 VLAN 标记得出的帧称为 802.1Q 帧 或 带标记的以太网帧。

## Slide 103: 虚拟局域网使用的以太网帧格式
插入 VLAN 标记后变成了 802.1Q 帧
以太网
MAC帧
字节
6
6
2
46 ~ 1500
4
VLAN 标识符
12 位 (4096个VLAN)
4
用户优先级
3 位
规范格式指示符( CFI )
1 位
目地地址
源地址
802.1Q
标记
长度/类型
数 据
FCS
2 字节
2 字节
802.1Q 标记类型
0X8100
(1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0)
PRI
VLAN ID
TCI (标记控制信息)
802.1Q 帧
以太网 MAC 帧的最大帧长从原来的 1518 字节变为 1522字节。

## Slide 104: 3.5 高速以太网
3.5.1 100BASE-T 以太网
3.5.2 吉比特以太网
3.5.3 10吉比特以太网 (10GE) 和更快的以太网
3.5.4 使用以太网进行宽带接入

## Slide 105: 3.5.1 100BASE-T 以太网
速率达到或超过 100 Mbit/s 的以太网称为高速以太网。
100BASE-T 在双绞线上传送 100 Mbit/s 基带信号的星形拓扑以太网，仍使用 IEEE 802.3 的CSMA/CD 协议。
100BASE-T 以太网又称为快速以太网 (Fast Ethernet)。
1995 年IEEE已把 100BASE-T 的快速以太网定为正式标准，其代号为 IEEE 802.3u。

## Slide 106: 100BASE-T 以太网的特点
可在全双工方式下工作而无冲突发生。在全双工方式下工作时，不使用 CSMA/CD 协议。
MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的。
保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆长度减小到 100 m。
帧间时间间隔从原来的 9.6 s 改为现在的 0.96 s。

## Slide 107: 100 Mbit/s 以太网的三种不同的物理层标准
100BASE-TX
  使用 2 对 UTP 5 类线 或 屏蔽双绞线 STP。
  网段最大程度：100米。
100BASE-T4
  使用 4 对 UTP 3 类线 或 5 类线。
  网段最大程度：100米。
100BASE-FX
  使用 2 对光纤。
  网段最大程度：2000米。

## Slide 108: 3.5.2 吉比特以太网
允许在 1 Gbit/s 下以全双工和半双工两种方式工作。
使用 IEEE 802.3 协议规定的帧格式。
在半双工方式下使用 CSMA/CD 协议，全双工方式不使用 CSMA/CD 协议。
与 10BASE-T 和 100BASE-T 技术向后兼容。
吉比特以太网可用作现有网络的主干网，也可在高带宽（高速率）的应用场合中。

## Slide 109: 吉比特以太网的物理层
使用两种成熟的技术：一种来自现有的以太网，另一种则是美国国家标准协会 ANSI 制定的光纤通道 FC (Fiber Channel)。
名称 | 媒体 | 网段最大长度 | 特点
1000BASE-SX | 光缆 | 550 m | 多模光纤（50 和 62.5 m）
1000BASE-LX | 光缆 | 5000 m | 单模光纤（10 m）多模光纤（50 和 62.5 m）
1000BASE-CX | 铜缆 | 25 m | 使用 2 对屏蔽双绞线电缆 STP
1000BASE-T | 铜缆 | 100 m | 使用 4 对 UTP 5 类线
吉比特以太网物理层标准

## Slide 110: 半双工方式工作的吉比特以太网
吉比特以太网工作在半双工方式时，就必须进行碰撞检测。
为保持 64 字节最小帧长度，以及 100 米的网段的最大长度，吉比特以太网增加了两个功能：
  载波延伸 (carrier extension)
  分组突发 (packet bursting)

## Slide 111: 载波延伸
  使最短帧长仍为 64 字节（这样可以保持兼容性），同时将争用时间增大为 512 字节。
凡发送的 MAC 帧长不足 512 字节时，就用一些特殊字符填充在帧的后面，使MAC 帧的发送长度增大到 512 字节。接收端在收到以太网的 MAC 帧后，要将所填充的特殊字符删除后才向高层交付。
目地地址
源地址
数据长度
数 据
FCS
MAC 帧的最小值 = 64 字节
载波延伸
加上载波延伸使 MAC 帧长度 = 争用期长度 = 512 字节
载波延伸

## Slide 112: 分组突发
当很多短帧要发送时，第一个短帧要采用载波延伸方法进行填充，随后的一些短帧则可一个接一个地发送，只需留有必要的帧间最小间隔即可。这样就形成可一串分组的突发，直到达到 1500 字节或稍多一些为止。
发送的
数据
帧#1 RRRRRRRR 帧#2 RRRR 帧#3 RRR 帧#4
争用期 512 字节
将突发计时器设定为 1500 字节
载波延伸
载波
监听
分组突发

## Slide 113: 全双工方式工作的吉比特以太网
当吉比特以太网工作在全双工方式时（即通信双方可同时进行发送和接收数据），不使用载波延伸和分组突发。

## Slide 114: 吉比特以太网的配置举例
1 Gbit/s 链路
吉比特
交换
集线器
百兆比特或吉比特集线器
100 Mbit/s 链路
中央服务器

## Slide 115: 3.5.3 10 吉比特以太网和更快的以太网
10 吉比特以太网（10GE）并非把吉比特以太网的速率简单地提高到 10 倍，其主要特点有：
  与 10 Mbit/s、100 Mbit/s 和 1 Gbit/s 以太网的帧格式完全相同。
  保留了 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长，便于升级。
  不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体。
  只工作在全双工方式，因此没有争用问题，也不使用 CSMA/CD 协议。

## Slide 116: 10 吉比特以太网的物理层
名称 | 媒体 | 网段最大长度 | 特点
10GBASE-SR | 光缆 | 300 m | 多模光纤（0.85 m）
10GBASE-LR | 光缆 | 10 km | 单模光纤（1.3 m）
10GBASE-ER | 光缆 | 40 km | 单模光纤（1.5 m）
10GBASE-CX4 | 铜缆 | 15 m | 使用 4 对双芯同轴电缆 (twinax)
10GBASE-T | 铜缆 | 100 m | 使用 4 对 6A 类 UTP 双绞线
10GE 的物理层标准

## Slide 117: 更快的以太网
以太网的技术发展得很快。
在 10GE 之后又制订了 40GE/100GE（即 40 吉比特以太网和 100 吉比特以太网）的标准 IEEE 802.3ba-2010 和 802.3bm-2015。
40GE/100GE 只工作在全双工的传输方式（因而不使用 CSMA/CD 协议），并仍保持了以太网的帧格式以及 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长。
100GE 在使用单模光纤传输时，仍然可以达到 40 km 的传输距离，但这是需要波分复用（使用 4 个波长复用一根光纤，每一个波长的有效传输速率是 25 Gbit/s）。

## Slide 118: 40GE/100GE 的物理层
物理层 | 40GE | 100GE
在背板上传输至少超过 1 m | 40GBASE-KR4 | 
在铜缆上传输至少超过 7 m | 40GBASE-CR4 | 100GBASE-CR10
在多模光纤上传输至少 100 m | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10， *100GBASE-SR4
在单模光纤上传输至少 10 km | 40GBASE-LR4 | 100GBASE-LR4
在单模光纤上传输至少 40 km | *40GBASE-ER | 100GBASE-ER4
40GE/10GE 的物理层标准

## Slide 119: 端到端的以太网传输
以太网的工作范围已经从局域网（校园网、企业网）扩大到城域网和广域网，从而实现了端到端的以太网传输。
这种工作方式的好处有：
  技术成熟；
  互操作性很好；
  在广域网中使用以太网时价格便宜；
  采用统一的以太网帧格式，简化了操作和管理。

## Slide 120: 以太网从 10 Mbit/s 到100 Gbit/s 的演进
以太网从 10 Mbit/s 到 100 Gbit/s 的演进证明了以太网是：
  可扩展的（从 10 Mbit/s 到 100 Gbit/s）；
  灵活的（多种传输媒体、全/半双工、共享/交换）；
  易于安装；
  稳健性好。

## Slide 121: 3.5.4 使用以太网进行宽带接入
IEEE 在 2001 年初成立了 802.3 EFM 工作组，专门研究高速以太网的宽带接入技术问题。
以太网宽带接入具有以下特点：
  可以提供双向的宽带通信。
  可以根据用户对带宽的需求灵活地进行带宽升级。
  可以实现端到端的以太网传输，中间不需要再进行帧格式的转换。这就提高了数据的传输效率且降低了传输的成本。
  但是不支持用户身份鉴别。

## Slide 122: PPPoE
PPPoE (PPP over Ethernet) 的意思是“在以太网上运行 PPP”，它把 PPP 协议与以太网协议结合起来 —— 将 PPP 帧再封装到以太网中来传输。
现在的光纤宽带接入 FTTx 都要使用 PPPoE 的方式进行接入。在 PPPoE 弹出的窗口中键入在网络运营商购买的用户名和密码，就可以进行宽带上网了。
利用 ADSL 进行宽带上网时，从用户个人电脑到家中的 ADSL 调制解调器之间，也是使用 RJ-45 和 5 类线（即以太网使用的网线）进行连接的，并且也是使用 PPPoE 弹出的窗口进行拨号连接的。