## Slide 1: 第 5 章 运输层
Notes: 传输层的由来：网络层的ip帮我们区分子网，以太网层的mac帮我们找到主机，然后大家使用的都是应用程序，你的电脑上可能同时开启qq，暴风影音，等多个应用程序，
那么我们通过ip和mac找到了一台特定的主机，如何标识这台主机上的应用程序，答案就是端口，端口即应用程序与网卡关联的编号。
传输层功能：建立端口到端口的通信
补充：端口范围0-65535，0-1023为系统占用端口

## Slide 2: 第 5 章 运输层
5.1 运输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP 概述
5.4 可靠传输的工作原理
5.5 TCP 报文段的首部格式
5.6 TCP 可靠传输的实现
5.7 TCP 的流量控制
5.8 TCP 的拥塞控制
5.9 TCP 的运输连接管理
Notes: 传输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信（但网络层是为主机之间提供逻辑通信）
传输层还要对收到的报文进行差错检测
传输层需要有两种不同的运输协议: 面向连接的 TCP和无连接的 UDP。

## Slide 3: 5.1 运输层协议概述
5.1.1 进程之间的通信
5.1.2 运输层的两个主要协议
5.1.3 运输层的端口

## Slide 4: 5.1.1 进程之间的通信
从通信和信息处理的角度看，运输层向它上面的应用层提供通信服务，它属于面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层。
当网络的边缘部分中的两个主机使用网络的核心部分的功能进行端到端的通信时，只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有运输层，而网络核心部分中的路由器在转发分组时都只用到下三层的功能。
Notes: 传输层向上面的应用层提供通信服务，属于面向通信部分的最高层，也是用户功能中的最底层。传输层为相互通信的应用进程提供了逻辑通信。主要包括两个协议：TCP协议和UDP协议。
传输层的主要作用：分段及封装应用层送来的数据；提供端到端的传输服务；在发送主机与接收主机之间构建逻辑通信。

## Slide 5: 运输层的作用
5
4
3
2
1
运输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
LAN2
WAN
AP2
AP3
AP4
IP 层
LAN1
AP1
AP2
AP4
端口
端口
5
4
3
2
1
IP 协议的作用范围
运输层协议 TCP 和 UDP 的作用范围
AP3
运输层为相互通信的应用进程提供了逻辑通信
Notes: 那么规定这些端口有什么用呢？我们知道，一台拥有IP地址的主机可以提供许多服务，比如Web服务、FTP服务、SMTP服务等，这些服务完全可以通过1个IP地址来实现。那么，主机对于这些服务是怎样区分的呢？显然不能只靠IP地址，因为IP 地址与网络服务的关系是一对多的关系。实际上是通过“IP地址+端口号”（也称插口或套接字）来区分不同的服务的。
传输层向上提供可靠的和不可靠的逻辑通信信道 。

## Slide 6: 网络层和运输层有明显的区别
网络层是为主机之间提供逻辑通信，
而运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信。

应用进程
…


应用进程
…

IP 协议的作用范围
（提供主机之间的逻辑通信）
TCP 和 UDP 协议的作用范围
（提供进程之间的逻辑通信）
互联网
运输层协议和网络层协议的主要区别

## Slide 7: 运输层的作用
在一台主机中经常有多个应用进程同时分别和另一台主机中的多个应用进程通信。
这表明运输层有一个很重要的功能——复用 (multiplexing)和分用 (demultiplexing)。
根据应用程序的不同需求，运输层需要有两种不同的运输协议，即面向连接的 TCP 和无连接的 UDP 。

## Slide 8: 基于端口的复用和分用功能
应
用
层
运
输
层
网
络
层
TCP 报文段
UDP
用户数据报
应用进程
TCP 复用



IP 复用
UDP 复用



TCP 报文段
UDP
用户数据报






应用进程
端口
端口
TCP 分用
UDP 分用
IP 分用
IP 数据报
IP 数据报
发送方
接收方

## Slide 9: TCP/IP 运输层端口
端口用一个 16 位端口号进行标志。
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。
在互联网中，不同计算机的相同端口号是没有联系的。
由此可见，两个计算机中的进程要互相通信，不仅必须知道对方的 IP 地址（为了找到对方的计算机），而且还要知道对方的端口号（为了找到对方计算机中的应用进程）。

## Slide 10: 两大类端口
(1) 服务器端使用的端口号
  熟知端口，数值一般为 0~1023。
  登记端口号，数值为 1024~49151，为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。
(2) 客户端使用的端口号
  又称为短暂端口号/临时端口号，数值为 49152~65535，留给客户进程选择暂时使用。
  当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

## Slide 11: 常用的熟知端口
UDP | TCP
IP | 
SMTP
FTP
Telnet
RPC
DNS
SNMP
TFTP
111
53
161
69
25
21 20
23
HTTP
80
HTTPS
443
SNMP(trap)
162

## Slide 12: 5.1.2 运输层的两个主要协议
TCP/IP 的运输层有两个主要协议：
(1) 用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)
(2) 传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol)
TCP
UDP
IP
应用层
与各种网络接口
运输层
TCP/IP 体系中的运输层协议
Notes: 可靠性 “可靠性”是指能否保证将传送的数据送达对方。
TCP中采用超时重发与确认响应的措施来提供可靠的传输，而UDP则不提供可靠性保证。
如果采用UDP又要保证可靠性，就要通过应用程序去确认数据的到达与否。这样一来，势必增加应用软件开发人员的负担。

## Slide 13: TCP 与 UDP
两个对等运输实体在通信时传送的数据单位叫作运输协议数据单元 TPDU (Transport Protocol Data Unit)。
TCP 传送的数据单位协议是 TCP 报文段(segment)。
UDP 传送的数据单位协议是 UDP 报文或用户数据报。

## Slide 14: TCP 与 UDP
UDP：一种无连接协议
  提供无连接服务。
  在传送数据之前不需要先建立连接。
  传送的数据单位协议是 UDP 报文或用户数据报。
  对方的运输层在收到 UDP 报文后，不需要给出任何确认。
  虽然 UDP 不提供可靠交付，但在某些情况下 UDP 是一种最有效的工作方式。

## Slide 15: TCP 与 UDP
TCP：一种面向连接的协议
  提供面向连接的服务。
  传送的数据单位协议是 TCP 报文段 (segment)。
  TCP 不提供广播或多播服务。
  由于 TCP 要提供可靠的、面向连接的运输服务，因此不可避免地增加了许多的开销。这不仅使协议数据单元的首部增大很多，还要占用许多的处理机资源。

## Slide 16: 两种不同的运输协议
但这条逻辑通信信道对上层的表现却因运输层使用的不同协议而有很大的差别。
当运输层采用面向连接的 TCP 协议时，尽管下面的网络是不可靠的（只提供尽最大努力服务），但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工的可靠信道。
当运输层采用无连接的 UDP 协议时，这种逻辑通信信道是一条不可靠信道。

## Slide 17: 5.2 用户数据报协议 UDP
5.2.1 UDP 概述
5.2.2 UDP 的首部格式

## Slide 18: 5.2.1 UDP概述
UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能：
  复用和分用的功能
  差错检测的功能
虽然 UDP 用户数据报只能提供不可靠的交付，但 UDP 在某些方面有其特殊的优点。
Notes: UDP是一种无连接，不可靠的协议。
并且它是将应用程序发来的数据在收到的那一刻，立即按照原样发送到网络上的一种机制。即使是出现网络拥堵的情况，UDP 也无法进行流量控制等避免网络拥塞行为。
此外，传输途中出现丢包，UDP 也不负责重发。甚至当包的到达顺序出现乱序时也没有纠正的功能。
UDP 常用于一下几个方面：1.包总量较少的通信（DNS、SNMP等）；2.视频、音频等多媒体通信（即时通信）；3.限定于 LAN 等特定网络中的应用通信；4.广播通信（广播、多播）

## Slide 19: UDP 的主要特点
(1) UDP 是无连接的，发送数据之前不需要建立连接，，因此减少了开销和发送数据之前的时延。
(2) UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付，因此主机不需要维持复杂的连接状态表。
(3) UDP 是面向报文的。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。UDP 一次交付一个完整的报文。
(4) UDP 没有拥塞控制，因此网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低。这对某些实时应用是很重要的。很适合多媒体通信的要求。

## Slide 20: UDP 的主要特点
(5) UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
(6) UDP 的首部开销小，只有 8 个字节，比 TCP 的 20 个字节的首部要短。

## Slide 21: 面向报文的 UDP
发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。
应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，即一次发送一个报文。

## Slide 22: 面向报文的 UDP
接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。
应用程序必须选择合适大小的报文。
  若报文太长，UDP 把它交给 IP 层后，IP 层在传送时可能要进行分片，这会降低 IP 层的效率。
  若报文太短，UDP 把它交给 IP 层后，会使 IP 数据报的首部的相对长度太大，这也降低了 IP 层的效率。

## Slide 23: UDP 是面向报文的
IP 数据报的数据部分
IP 首部
IP 层
UDP 首部
UDP 用户数据报的数据部分
运输层
应用层报文
应用层
Notes: 进行数据分发时，TCP采用数据流（stream）的形式，而UDP则采用数据报（data gram）的形式。
当采用UDP 协议时，它只是把应用程序传送的数据原封不动地附加上UDP的报头以及IP报头，然后传送到网上。
在TCP中，要对应用程序传送过来的数据进行一些加工、控制后，再传送到网上去。

## Slide 24: 5.2.2 UDP 的首部格式
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段很简单，只有 8 个字节。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
UD P用户数据报的首部和伪首部

## Slide 25: UDP 基于端口的分用
IP 层
UDP 数据报到达
端口 2
端口 3
端口 1
UDP 分用
当运输层从 IP 层收到 UDP 数据报时，就根据首部中的目的端口，把 UDP 数据报通过相应的端口，上交最后的终点——应用进程。
请注意，虽然在 UDP 之间的通信要用到其端口号，但由于 UDP 的通信是无连接的，因此不需要使用套接字。

## Slide 26
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是 2 个字节。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 27
在计算检验和时，临时把“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 28
用Wireshark抓取的头部信息

## Slide 29: 5.3 传输控制协议 TCP 概述
5.3.1 TCP 最主要的特点
5.3.2 TCP 的连接

## Slide 30: 5.3.1 TCP 最主要的特点
TCP 是面向连接的运输层协议。
每一条 TCP 连接只能有两个端点 (endpoint)，每一条 TCP 连接只能是点对点的（一对一）。
TCP 提供可靠交付的服务。
TCP 提供全双工通信。
面向字节流
  TCP 中的“流”(stream)指的是流入或流出进程的字节序列。
  “面向字节流”的含义是：虽然应用程序和 TCP 的交互是一次一个数据块，但 TCP 把应用程序交下来的数据看成仅仅是一连串无结构的字节流。

## Slide 31: TCP 面向流的概念
TCP 不保证接收方应用程序所收到的数据块和发送方应用程序所发出的数据块具有对应大小的关系。
但接收方应用程序收到的字节流必须和发送方应用程序发出的字节流完全一样。
Notes: TCP创建一个套接字，同时在内核创建一个接收缓冲区与发送缓冲区。由于缓冲区的存在，TCP的读写不需要一一匹配。如在写100个字节的数据时，可以一次性写100个字节，也可以每次写一个字节写100次，只要最终将数据写完就可以
因为TCP面向字节流，读写数据较灵活，一次可读一个也可以读多个，有可能导致无法读取完整的应用成数据包，这种现象为粘包问题。
粘包问题的解决办法：明确边界（使用分隔符、指定数据包长度等）

## Slide 32: TCP 面向流的概念
7
6
8
H


发送 TCP 报文段
发送方
接收方
把字节写入
发送缓存
从接收缓存
读取字节
应用进程
应用进程
1
2
3
0
18
17
16
15
14
19
20
21
4
5
13
12
11
H
10
9
H
加上 TCP 首部
构成 TCP 报文段
TCP
TCP
字节流
字节流
H
表示 TCP 报文段的首部
x
表示序号为 x 的数据字节
TCP 连接

## Slide 33: TCP 面向流的概念

端口
…
TCP
…
TCP
接收缓存
发送缓存
报文段
…
报文段
报文段
端口
发送端
接收端
向发送缓存
写入数据块
从接收缓存
读取数据块
应用进程
应用进程

TCP 不关心应用进程一次把多长的报文发送到 TCP 缓存。
TCP 对连续的字节流进行分段，形成 TCP 报文段。

## Slide 34: 注 意
TCP 连接是一条虚连接而不是一条真正的物理连接。
TCP 对应用进程一次把多长的报文发送到TCP 的缓存中是不关心的。
TCP 根据对方给出的窗口值和当前网络拥塞的程度来决定一个报文段应包含多少个字节（UDP 发送的报文长度是应用进程给出的）。
TCP 可把太长的数据块划分短一些再传送。
TCP 也可等待积累有足够多的字节后再构成报文段发送出去。

## Slide 35: 5.3.2 TCP 的连接
TCP 把连接作为最基本的抽象。
每一条 TCP 连接有两个端点。
TCP 连接的端点不是主机，不是主机的IP 地址，不是应用进程，也不是运输层的协议端口。TCP 连接的端点叫做套接字 (socket) 或插口。
端口号拼接到 (contatenated with) IP 地址即构成了套接字。

## Slide 36: 套接字 (socket)
TCP 连接 ::= {socket1, socket2}
= {(IP1: port1)，(IP2: port2)} (5-2)
套接字 socket = (IP地址 : 端口号) (5-1)
每一条 TCP 连接唯一地被通信两端的两个端点（即两个套接字）所确定。即：

## Slide 37: TCP 连接，IP 地址，套接字
TCP 连接就是由协议软件所提供的一种抽象。
TCP 连接的端点是个很抽象的套接字，即（IP 地址：端口号）。
同一个 IP 地址可以有多个不同的 TCP 连接。
同一个端口号也可以出现在多个不同的 TCP 连接中。

## Slide 38: 5.4 可靠传输的工作原理
5.4.1 停止等待协议
5.4.2 连续 ARQ 协议

## Slide 39: 理想的传输条件特点
理想的传输条件有以下两个特点：
  (1) 传输信道不产生差错。
  (2) 不管发送方以多快的速度发送数据，接收方总是来得及处理收到的数据。
在这样的理想传输条件下，不需要采取任何措施就能够实现可靠传输。
然而实际的网络都不具备以上两个理想条件。必须使用一些可靠传输协议，在不可靠的传输信道实现可靠传输。

## Slide 40: 5.4.1 停止等待协议
“停止等待”就是每发送完一个分组就停止发送，等待对方的确认。在收到确认后再发送下一个分组。
全双工通信的双方既是发送方也是接收方。
为了讨论问题的方便，我们仅考虑 A 发送数据而 B 接收数据并发送确认。因此 A 叫做发送方，而 B 叫做接收方。

## Slide 41: 1. 无差错情况
A 发送分组 M1，发完就暂停发送，等待 B 的确认 (ACK)。B 收到了 M1 向 A 发送 ACK。A 在收到了对 M1 的确认后，就再发送下一个分组 M2。
A
B
M1
M2
ACK 1
ACK 2
停止发送，等待 ACK
收到 ACK，继续发送
确认 M1
确认 M2
时间
时间

## Slide 42: 2. 出现差错
在接收方 B 会出现两种情况：
  B 接收 M1 时检测出了差错，就丢弃 M1，其他什么也不做（不通知 A 收到有差错的分组）。
  M1 在传输过程中丢失了，这时 B 当然什么都不知道，也什么都不做。
在这两种情况下，B 都不会发送任何信息。
如何保证 B 正确收到了 M1 呢？
解决方法：超时重传
  A 为每一个已发送的分组都设置了一个超时计时器。
  A 只要在超时计时器到期之前收到了相应的确认，就撤销该超时计时器，继续发送下一个分组 M2 。

## Slide 43: 2. 出现差错
分组错误
A
B
M1
M1
ACK 1
丢弃
超时重发
tout
A
B
M1
M1
分组丢失
ACK 1
超时重发
tout

## Slide 44: 3. 确认丢失和确认迟到
确认丢失
  若 B 所发送的对 M1 的确认丢失了，那么 A 在设定的超时重传时间内不能收到确认，但 A 并无法知道：是自己发送的分组出错、丢失了，或者 是 B 发送的确认丢失了。因此 A 在超时计时器到期后就要重传 M1。
  假定 B 又收到了重传的分组 M1。这时 B 应采取两个行动：
    第一，丢弃这个重复的分组 M1，不向上层交付。
    第二，向 A 发送确认。不能认为已经发送过确认就不再发送，因为 A 之所以重传 M1 就表示 A 没有收到对 M1 的确认。

## Slide 45: 3. 确认丢失和确认迟到
确认迟到
  传输过程中没有出现差错，但 B 对分组 M1 的确认迟到了。
  A 会收到重复的确认。对重复的确认的处理很简单：收下后就丢弃。
  B 仍然会收到重复的 M1，并且同样要丢弃重复的 M1，并重传确认分组。

## Slide 46: 3. 确认丢失和确认迟到
A
B
M1
M1
确认丢失
ACK 1
超时重发
tout
ACK 1
A
B
M1
M1
确认迟到
ACK 1
超时重发
tout
M2
收下，
重复的，
丢弃
ACK 1
重复的，
丢弃

## Slide 47: 请注意
在发送完一个分组后，必须暂时保留已发送的分组的副本，以备重发。
分组和确认分组都必须进行编号。
超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。

## Slide 48: 自动重传请求 ARQ
通常 A 最终总是可以收到对所有发出的分组的确认。如果 A 不断重传分组但总是收不到确认，就说明通信线路太差，不能进行通信。
使用上述的确认和重传机制，我们就可以在不可靠的传输网络上实现可靠的通信。
像上述的这种可靠传输协议常称为自动重传请求 ARQ (Automatic Repeat reQuest)。意思是重传的请求是自动进行的，接收方不需要请求发送方重传某个出错的分组。

## Slide 49: 4. 信道利用率
TD
RTT
A
TD + RTT + TA
B
分组
确认
t
t
分组
确认
(5-3)
信道利用率
停止等待协议的信道利用率太低
停止等待协议的优点是简单，缺点是信道利用率太低。

## Slide 50: 4. 信道利用率
可以看出，当往返时间 RTT 远大于分组发送时间 TD 时，信道的利用率就会非常低。
若出现重传，则对传送有用的数据信息来说，信道的利用率就还要降低。

## Slide 51: 流水线传输
为了提高传输效率，发送方可以不使用低效率的停止等待协议，而是采用流水线传输。
流水线传输就是发送方可连续发送多个分组，不必每发完一个分组就停顿下来等待对方的确认。这样可使信道上一直有数据不间断地传送。
由于信道上一直有数据不间断地传送，这种传输方式可获得很高的信道利用率。

## Slide 52: 流水线传输
B
分组
t
t
A
ACK
由于信道上一直有数据不间断地传送，这种传输方式可获得很高的信道利用率。
流水线传输可提高信道利用率

## Slide 53: 5.4.2 连续 ARQ 协议
滑动窗口协议比较复杂，是 TCP 协议的精髓所在。
发送方维持的发送窗口，它的意义是：位于发送窗口内的分组都可连续发送出去，而不需要等待对方的确认。这样，信道利用率就提高了。
连续 ARQ 协议规定，发送方每收到一个确认，就把发送窗口向前滑动一个分组的位置。

## Slide 54: 5.4.2 连续ARQ协议
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(a) 发送方维持发送窗口（发送窗口是 5）
发送窗口
(b) 收到一个确认后发送窗口向前滑动
向前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
发送窗口
连续 ARQ 协议的工作原理

## Slide 55: 累积确认
接收方一般采用累积确认的方式。即不必对收到的分组逐个发送确认，而是对按序到达的最后一个分组发送确认，这样就表示：到这个分组为止的所有分组都已正确收到了。
优点：容易实现，即使确认丢失也不必重传。
缺点：不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组的信息。
Notes: 4.3 捎带应答
（1）在延迟应答的基础上的，客户端服务器一收一发意味发送方给接收端发数据时，接收端也会给服务器回数据。因为没有延迟应答那么ACK就要立即被返回
（2）当发送方给接收方发送数据时，接收方会给发送方发送一个ACK报文，有时候接收方也会给发送方发送一些数据包，此时我们的ACK就可以乘着接收方发送的数据包回来，这样就将两次发送数据包只用一次发送就可以，这样就可以提升效率。

## Slide 56: Go-back-N（回退 N）GBN
如果发送方发送了前 5 个分组，而中间的第 3 个分组丢失了。这时接收方只能对前两个分组发出确认。发送方无法知道后面三个分组的下落，而只好把后面的三个分组都再重传一次。
这就叫做 Go-back-N（回退 N），表示需要再退回来重传已发送过的 N 个分组。
可见当通信线路质量不好时，连续 ARQ 协议会带来负面的影响。

## Slide 57: 练习题
采用后退N帧(GBN),发送方已经发送了编号为0-7的数据帧，计时器超时时，若发送方只收到0，2，3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（）
A. 2 B.3 C.4 D.5
答案C
在连续ARQ协议中，接收方一般采用累计确认的方式，即接收方对按序到达的最后一个分组发送确认，因此本题中收到3的确认帧就表示编号为0，1，2，3的帧已接受，而此时发送方未收到1号帧的确认只能代表确认帧在返回的过程中丢失，而不代表1号帧未到达接收方，因此需要重传的帧的编号是4，5，6，7.

## Slide 58: 连续ARQ协议
传统的自动重传请求分为三种：停止-等待协议ARQ、后退N帧（Go-Back-N）ARQ 和选择性重传ARQ 。后两种协议是华东窗口技术与请求重发技术的结合。由于窗口尺寸开到足够大时，帧再线路上可以连续的流动，因此又称为连续ARQ协议。

## Slide 59: TCP 可靠通信的具体实现
TCP 连接的每一端都必须设有两个窗口——一个发送窗口和一个接收窗口。
TCP 的可靠传输机制用字节的序号进行控制。TCP 所有的确认都是基于序号而不是基于报文段。
TCP 两端的四个窗口经常处于动态变化之中。
TCP连接的往返时间 RTT 也不是固定不变的。需要使用特定的算法估算较为合理的重传时间。

## Slide 60: 5.5 TCP 报文段的首部格式
TCP 虽然是面向字节流的，但 TCP 传送的数据单元却是报文段。
一个 TCP 报文段分为首部和数据两部分，而 TCP 的全部功能都体现在它首部中各字段的作用。
TCP 报文段首部的前 20 个字节是固定的，后面有 4n 字节是根据需要而增加的选项 (n 是整数)。因此 TCP 首部的最小长度是 20 字节。

## Slide 61
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 位
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
TCP 报文段
IP数据报的 数据部分
IP 首部
发送在前
TCP 报文段的首部格式

## Slide 62
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。端口是运输层与应用层的服务接口。运输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。

## Slide 63
序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 64
确认号字段——占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 65
数据偏移（即首部长度）——占 4 位，它指出 TCP 报文段的数据起始处距离 TCP 报文段的起始处有多远。“数据偏移”的单位是 32 位字（以 4 字节为计算单位）。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 66
保留字段——占 6 位，保留为今后使用，但目前应置为 0。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 67
紧急 URG —— 当 URG  1 时，表明紧急指针字段有效。它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送(相当于高优先级的数据)。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 68
确认 ACK —— 只有当 ACK  1 时确认号字段才有效。当 ACK  0 时，确认号无效。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 69
推送 PSH (PuSH) —— 接收 TCP 收到 PSH = 1 的报文段，就尽快地交付接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满了后再向上交付。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 70
复位 RST (ReSeT) —— 当 RST  1 时，表明 TCP 连接中出现严重差错（如由于主机崩溃或其他原因），必须释放连接，然后再重新建立运输连接。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 71
同步 SYN —— 同步 SYN = 1 表示这是一个连接请求或连接接受报文。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 72
终止 FIN (FINish) —— 用来释放一个连接。FIN  1 表明此报文段的发送端的数据已发送完毕，并要求释放运输连接。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 73: 窗口字段 —— 占 2 字节，用来让对方设置发送窗口的依据，单位为字节。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 74
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 75
紧急指针字段 —— 占 16 位，指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 76
选项字段 —— 长度可变。TCP 最初只规定了一种选项，即最大报文段长度 MSS。MSS 告诉对方 TCP：“我的缓存所能接收的报文段的数据字段的最大长度是 MSS 个字节。”
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
MSS (Maximum Segment Size)
是 TCP 报文段中的数据字段的最大长度。
数据字段加上 TCP 首部才等于整个的 TCP 报文段。
所以，MSS是“TCP 报文段长度减去 TCP 首部长度”。

## Slide 77: 为什么要规定 MSS ？
MSS 与接收窗口值没有关系。
若选择较小的 MSS 长度，网络的利用率就降低。
当 TCP 报文段只含有 1 字节的数据时，在 IP 层传输的数据报的开销至少有 40 字节(包括 TCP 报文段的首部和 IP 数据报的首部)。这样，对网络的利用率就不会超过 1/41。到了数据链路层还要加上一些开销。
若 TCP 报文段非常长，那么在 IP 层传输时就有可能要分解成多个短数据报片。在终点要把收到的各个短数据报片装配成原来的 TCP 报文段。当传输出错时还要进行重传。这些也都会使开销增大。

## Slide 78: 为什么要规定 MSS ？
因此，MSS 应尽可能大些，只要在 IP 层传输时不需要再分片就行。
由于 IP 数据报所经历的路径是动态变化的，因此在这条路径上确定的不需要分片的 MSS，如果改走另一条路径就可能需要进行分片。
因此最佳的 MSS 是很难确定的。

## Slide 79: 5.6 TCP 可靠传输的实现
5.6.1 以字节为单位的滑动窗口
5.6.2 超时重传时间的选择
5.6.3 选择确认 SACK
Notes: TCP（Transmission Control Protocol 传输控制协议）是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。
在前面的章节中，我们介绍了 TCP 连接的相关概念，也介绍了 TCP 为什么说是一种面向字节流的协议，也基本介绍了为什么说 TCP 是可靠的协议。
但是 TCP 中的“C”——控制（Control），体现在哪里呢？在数据传输的过程中，TCP 又是如何控制的呢？本章就试图回答这个问题。

## Slide 80: 5.6 TCP 可靠传输的实现
将 TCP 的发送者（用户 S）比喻成一个进水的水龙头，将 TCP 的接收者（用户 R）比喻成一个出水的水龙头。在发送侧，TCP 有一个蓄水池（TCP 发送方缓存），同样在接收侧，TCP 也有一个蓄水池（TCP 接收方缓存）。连接两个蓄水池的网络，就相当于水管。
TCP 的控制，就是面向发送者（进水速度）、接收者（出水速度）、发送方缓存（发送侧蓄水池）、接收方缓存（接收侧蓄水池）、网络（带宽、QoS（时延、丢包、抖动））的一个控制协议，它既要保证传输的可靠，也要面对各方面的复杂情况。
Notes: TCP（Transmission Control Protocol 传输控制协议）是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。
在前面的章节中，我们介绍了 TCP 连接的相关概念，也介绍了 TCP 为什么说是一种面向字节流的协议，也基本介绍了为什么说 TCP 是可靠的协议。
但是 TCP 中的“C”——控制（Control），体现在哪里呢？在数据传输的过程中，TCP 又是如何控制的呢？本章就试图回答这个问题。

## Slide 81: 5.6.1 以字节为单位的滑动窗口
TCP 的滑动窗口是以字节为单位的。
现假定 A 收到了 B 发来的确认报文段，其中窗口是 20 字节，而确认号是 31（这表明 B 期望收到的下一个序号是 31，而序号 30 为止的数据已经收到了）。
根据这两个数据，A 就构造出自己的发送窗口，
Notes: TCP 引入滑动窗口的最直接的原因是“接收方的缓存是有限的”

## Slide 82
前移
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口 = 20
允许发送的序号
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
B 期望
收到的序号
前沿
后沿
前移
收缩
根据 B 给出的窗口值，A 构造出自己的发送窗口。
发送窗口表示：在没有收到 B 的确认的情况下，A 可以连续把窗口内的数据都发送出去。
发送窗口里面的序号表示允许发送的序号。
显然，窗口越大，发送方就可以在收到对方确认之前连续发送更多的数据，因而可能获得更高的传输效率。
TCP 标准强烈不赞成
发送窗口前沿向后收缩

## Slide 83
不允许发送
已发送并
收到确认
A 的发送窗口位置不变
允许发送但尚未发送
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
P1
P2
P3
不允许接收
已发送确认
并交付主机
B 的接收窗口
允许接收
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
未按序收到
可用窗口
A 发送了 11 个字节的数据
P3 – P1 = A 的发送窗口（又称为通知窗口）
P2 – P1 = 已发送但尚未收到确认的字节数
P3 – P2 = 允许发送但尚未发送的字节数（又称为可用窗口）
接收窗口内的序号（31 ~ 50）
是允许接收的序号。

## Slide 84
允许发送但尚未发送
A 的发送窗口向前滑动
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送并收到确认
不允许
发送
已发送
但未收到确认
56
P1
P2
P3
允许接收
B 的接收窗口向前滑动
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送确认
并交付主机
不允许
接收
56
未按序收到
A 收到新的确认号，发送窗口向前滑动
先存下，等待缺少的
数据的到达

## Slide 85
不允许
发送
已发送并收到确认
A 的发送窗口已满，有效窗口为零
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
已发送但未收到确认
56
P1
P2
P3
A 的发送窗口内的序号都已用完，
但还没有再收到确认，必须停止发送。
发送窗口内的序号都属于已发送但未被确认

## Slide 86: 发送缓存
最后被确认
的字节
发送应用程序
发送缓存
最后发送
的字节
发送窗口
已发送
TCP
序号增大
发送方的应用进程把字节流写入 TCP 的发送缓存。
发送窗口通常只是发送缓存的一部分。

## Slide 87: 接收缓存
接收应用程序
已收到
接收窗口
TCP
接收缓存
下一个读取
的字节
序号增大
下一个期望收到的
字节（确认号）
接收方的应用进程从 TCP 的接收缓存中读取字节流。

## Slide 88: 发送缓存与接收缓存的作用
发送缓存用来暂时存放：
  发送应用程序传送给发送方 TCP 准备发送的数据；
  TCP 已发送出但尚未收到确认的数据。
接收缓存用来暂时存放：
  按序到达的、但尚未被接收应用程序读取的数据；
  不按序到达的数据。

## Slide 89: 需要强调三点
第一，A 的发送窗口并不总是和 B 的接收窗口一样大（因为有一定的时间滞后）。
第二，TCP 标准没有规定对不按序到达的数据应如何处理。通常是先临时存放在接收窗口中，等到字节流中所缺少的字节收到后，再按序交付上层的应用进程。
第三，TCP 要求接收方必须有累积确认的功能，这样可以减小传输开销。

## Slide 90: 接收方发送确认
接收方可以在合适的时候发送确认，也可以在自己有数据要发送时把确认信息顺便捎带上。
但请注意两点：
  第一，接收方不应过分推迟发送确认，否则会导致发送方不必要的重传，这反而浪费了网络的资源。。
  第二，捎带确认实际上并不经常发生，因为大多数应用程序很少同时在两个方向上发送数据。

## Slide 91: 5.6.3 选择确认 SACK
问题：若收到的报文段无差错，只是未按序号，中间还缺少一些序号的数据，那么能否设法只传送缺少的数据而不重传已经正确到达接收方的数据？
答案是可以的。选择确认 SACK (Selective ACK) 就是一种可行的处理方法。

## Slide 92: 接收到的字节流序号不连续
1 1000 1501 3000 3501 4500
确认号 = 1001
L1 = 1501
L2 = 3501
R1 = 3001
R1 = 4501
…
…
连续的字节流
…
…
…
第一个字节块
第二个字节块
和前后字节不连续的每一个字节块都有两个边界：边界和右边界。
第一个字节块的左边界 L1 = 1501，但右边界 R1 = 3001。左边界指出字节块的第一个字节的序号，但右边界减 1 才是字节块中的最后一个序号。
第二个字节块的左边界 L2 = 3501，而右边界 R2 = 4501。
TCP 的接收方在接收对方发送过来的数据字节流的序号不连续，结果就形成了一些不连续的字节块。

## Slide 93: 5.6.3 选择确认 SACK
接收方收到了和前面的字节流不连续的两个字节块。如果这些字节的序号都在接收窗口之内，那么接收方就先收下这些数据，但要把这些信息准确地告诉发送方，使发送方不要再重复发送这些已收到的数据。
如果要使用选择确认，那么在建立 TCP 连接时，就要在 TCP 首部的选项中加上“允许 SACK”的选项，而双方必须都事先商定好。在 TCP 报文段的首部中都增加了 SACK 选项，以便报告收到的不连续的字节块的边界。

## Slide 94: 选择重传协议SR
为提高信道的利用率，可设法只重传出现差错的数据帧获计时器超时的数据帧，但此时必须加大接收窗口，以便先手下发送序号不连续但仍处在接收窗口中的那些数据帧。等到所缺序号的数据帧收到后一并交给主机，这就是选择重传ARQ协议。
在选择重传协议中，每个发送缓存区对应一个计时器，当计时器超时时，缓冲区的帧就会重传。一旦接收方怀疑帧有错，就会发一个否定帧NAK给发送方，要求发送方对NAK中指定的帧进行重传。

## Slide 95: 选择重传协议SR
采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已经发送0-3号数据帧，现已经收到2号帧的确认，而1、3号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是（）
A. 1 B.2 C.3 D.4
答案：B
选择重传协议中，接收方逐个确认正确接受的分组，不管接收到的分组是否有序，只要正确接受就发送选择ACK分组进行确认。因此选择重选协议中的ACK分组不再具有累计确认的作用。
注意与GBN协议的区别，此题中只收到2号帧的确认，1、3号帧超时，由于对2号帧的确认不具备累计确认的作用，因此发送方认为接收方未收到1、3号帧，重传这两帧。

## Slide 96: 5.7 TCP 的流量控制
5.7.1 利用滑动窗口实现流量控制
5.7.2 TCP 的传输效率
Notes: TCP提供流量控制服务来消除发送方使接收方缓存区溢出的可能性，因此可以说流量控制时一个速度匹配服务（匹配发送方的发送速率与接收方的读取速率）
TCP提供一种基于滑动窗口协议的流量控制机制，主要介绍的是TCP如何使用窗口机制来实现流量控制。

## Slide 97: 5.7.1 利用滑动窗口实现流量控制
一般说来，我们总是希望数据传输得更快一些。但如果发送方把数据发送得过快，接收方就可能来不及接收，这就会造成数据的丢失。
流量控制 (flow control) 就是让发送方的发送速率不要太快，既要让接收方来得及接收，也不要使网络发生拥塞。
利用滑动窗口机制可以很方便地在 TCP 连接上实现流量控制。

## Slide 98: 利用可变窗口进行流量控制举例
seq = 1, DATA
seq = 201, DATA
seq = 401, DATA
seq = 301, DATA
seq = 101, DATA
seq = 201, DATA
seq = 501, DATA
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节
A 发送了序号 101 至 200，还能发送 200 字节
A 发送了序号 301 至 400，还能再发送 100 字节新数据
A 发送了序号 1 至 100，还能发送 300 字节
A 发送了序号 401 至 500，不能再发送新数据了
A 超时重传旧的数据，但不能发送新的数据
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节
A 发送了序号 501 至 600，不能再发送了
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
丢失！
A 向 B 发送数据。在连接建立时，B 告诉 A：
“我的接收窗口 rwnd = 400（字节）”。

## Slide 99: 可能发生死锁
B 向 A 发送了零窗口的报文段后不久，B 的接收缓存又有了一些存储空间。于是 B 向 A 发送了 rwnd = 400 的报文段。
但这个报文段在传送过程中丢失了。A 一直等待收到 B 发送的非零窗口的通知，而 B 也一直等待 A 发送的数据。
如果没有其他措施，这种互相等待的死锁局面将一直延续下去。
为了解决这个问题，TCP 为每一个连接设有一个持续计时器 (persistence timer)。

## Slide 100: 持续计时器
TCP 为每一个连接设有一个持续计时器 (persistence timer) 。
只要 TCP 连接的一方收到对方的零窗口通知，就启动该持续计时器。
若持续计时器设置的时间到期，就发送一个零窗口探测报文段（仅携带 1 字节的数据），而对方就在确认这个探测报文段时给出了现在的窗口值。
若窗口仍然是零，则收到这个报文段的一方就重新设置持续计时器。
若窗口不是零，则死锁的僵局就可以打破了。

## Slide 101: 5.8 TCP 的拥塞控制
5.8.1 拥塞控制的一般原理
5.8.2 TCP 的拥塞控制方法

## Slide 102: 为何要进行拥塞控制？
为了方便，我们假设主机A给主机B传输数据。
两台主机在传输数据包的时候，如果发送方迟迟没有收到接收方反馈的ACK，那么发送方就会认为它发送的数据包丢失了，进而会重新传输这个丢失的数据包。
然而实际情况有可能此时有太多主机正在使用信道资源，导致网络拥塞了，而A发送的数据包被堵在了半路，迟迟没有到达B。这个时候A误认为是发生了丢包情况，会重新传输这个数据包。
结果就是不仅浪费了信道资源，还会使网络更加拥塞。因此，我们需要进行拥塞控制。
Notes: 所谓的拥塞控制，是指防止过多的数据注入网络，以使网络中的路由器或链路不至于过载。出现拥塞时，端点并不了解到拥塞发生的细节，对通信连接的端点来说，拥塞往往表现为通信时延的增加。当然，拥塞控制和流量控制也有相似的地方，即他们都通过控制发动方发送数据的速率来达到控制效果。

## Slide 103: 5.8.1 拥塞控制的一般原理
在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，网络的性能就要变坏。这种现象称为拥塞 (congestion)。
若网络中有许多资源同时产生拥塞，网络的性能就要明显变坏，整个网络的吞吐量将随输入负荷的增大而下降。
出现拥塞的原因：
∑对资源需求 > 可用资源 (5-7)

## Slide 104: 增加资源能解决拥塞吗？
不能。这是因为网络拥塞是一个非常复杂的问题。简单地采用上述做法，在许多情况下，不但不能解决拥塞问题，而且还可能使网络的性能更坏。
网络拥塞往往是由许多因素引起的。例如：
  增大缓存，但未提高输出链路的容量和处理机的速度，排队等待时间将会大大增加，引起大量超时重传，解决不了网络拥塞；
  提高处理机处理的速率会会将瓶颈转移到其他地方；

## Slide 105: 拥塞常常趋于恶化
如果一个路由器没有足够的缓存空间，它就会丢弃一些新到的分组。
但当分组被丢弃时，发送这一分组的源点就会重传这一分组，甚至可能还要重传多次。这样会引起更多的分组流入网络和被网络中的路由器丢弃。
可见拥塞引起的重传并不会缓解网络的拥塞，反而会加剧网络的拥塞。

## Slide 106: 拥塞控制与流量控制的区别
拥塞控制就是防止过多的数据注入到网络中，使网络中的路由器或链路不致过载。
拥塞控制所要做的都有一个前提，就是网络能够承受现有的网络负荷。
拥塞控制是一个全局性的过程，涉及到所有的主机、所有的路由器，以及与降低网络传输性能有关的所有因素。
Notes: 拥塞控制和流量控制虽然采取的动作很相似，但拥塞控制与网络的拥堵情况相关联，而流量控制与接收方的缓存状态相关联。拥塞控制与流量控制的区别：拥塞控制是让网络能够承受现有的网络负荷，是一个全局性的过程，涉及所有的主机、路由器，以及与降低网络性能有关的所有因素。相反，流量控制往往是指点对点的通信量的控制，即接收端控制发送端，它要做的是抑制发送端的发送速率，以便使接收端来得及接受。

## Slide 107: 拥塞控制与流量控制的区别
流量控制往往指点对点通信量的控制，是个端到端的问题（接收端控制发送端）。
流量控制所要做的就是抑制发送端发送数据的速率，以便使接收端来得及接收。
拥塞控制和流量控制之所以常常被弄混，是因为某些拥塞控制算法是向发送端发送控制报文，并告诉发送端，网络已出现麻烦，必须放慢发送速率。这点又和流量控制是很相似的。

## Slide 108: 拥塞控制所起的作用
提供的负载
吞吐量
理想的拥塞控制
实际的拥塞控制
0
死锁（吞吐量 = 0）
无拥塞控制
拥塞
轻度
拥塞

## Slide 109: 拥塞控制的一般原理
实践证明，拥塞控制是很难设计的，因为它是一个动态的（而不是静态的）问题。
当前网络正朝着高速化的方向发展，这很容易出现缓存不够大而造成分组的丢失。但分组的丢失是网络发生拥塞的征兆而不是原因。
在许多情况下，甚至正是拥塞控制本身成为引起网络性能恶化甚至发生死锁的原因。这点应特别引起重视。

## Slide 110: 开环控制和闭环控制
开环控制方法就是在设计网络时事先将有关发生拥塞的因素考虑周到，力求网络在工作时不产生拥塞。
闭环控制方法是基于反馈环路的概念。属于闭环控制的有以下几种措施：
  (1) 监测网络系统以便检测到拥塞在何时、何处发生。
  (2) 将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
  (3) 调整网络系统的运行以解决出现的问题。

## Slide 111: 监测网络的拥塞的指标
主要指标有：
  由于缺少缓存空间而被丢弃的分组的百分数；
  平均队列长度；
  超时重传的分组数；
  平均分组时延；
  分组时延的标准差，等等。
上述这些指标的上升都标志着拥塞的增长。

## Slide 112: 5.8.2 TCP 的拥塞控制方法
TCP 采用基于窗口的方法进行拥塞控制。该方法属于闭环控制方法。
TCP发送方维持一个拥塞窗口 CWND (Congestion Window)
  拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度，并且动态地在变化。
  发送端利用拥塞窗口根据网络的拥塞情况调整发送的数据量。
  所以，发送窗口大小不仅取决于接收方公告的接收窗口，还取决于网络的拥塞状况，所以真正的发送窗口值为：
真正的发送窗口值 = Min(公告窗口值，拥塞窗口值)
Notes: 如何知道网络的拥塞情况？A与B建立连接之后，就可以向B发送数据了，然而这个时候A并不知道此时的网络拥塞情况如何，也就是说，A不知道一次性连续发送多少个数据包好，我们也把A一次性连续发送多少个数据包称之为拥塞窗口，用N代表此时拥塞窗口的大小吧。
发送方在确定发送报文段的速率时，既要根据接收方的接收能力，又要从全局考虑不要使网络发生拥塞。因此，TCP协议要求发送方维护以下两个窗口：
1）接收窗口：接收方根据目前接收缓存的大小所许诺的最新窗口值，反映接收方的容量。由接收方根据其放在TCP报文的首部的窗口字段通知发送方。
2）拥塞窗口：发送方根据自己估算的网络拥塞程度而设置的窗口值，反映网络的当前容量。只要网络未出现拥塞，拥塞窗口就再增大一些，以便把更多的分组发送出去。但只要网络出现拥塞，拥塞窗口就减小一些，以减少注入网络的分组数。

## Slide 113: 控制拥塞窗口的原则
只要网络没有出现拥塞，拥塞窗口就可以再增大一些，以便把更多的分组发送出去，这样就可以提高网络的利用率。
但只要网络出现拥塞或有可能出现拥塞，就必须把拥塞窗口减小一些，以减少注入到网络中的分组数，以便缓解网络出现的拥塞。

## Slide 114: 拥塞的判断
重传定时器超时
  现在通信线路的传输质量一般都很好，因传输出差错而丢弃分组的概率是很小的（远小于 1 %）。只要出现了超时，就可以猜想网络可能出现了拥塞。
收到三个相同（重复）的 ACK
  个别报文段会在网络中丢失，预示可能会出现拥塞（实际未发生拥塞），因此可以尽快采取控制措施，避免拥塞。

## Slide 115: TCP拥塞控制算法
四种（ RFC 5681） ：
  慢开始 (slow-start)
  拥塞避免 (congestion avoidance)
  快重传 (fast retransmit)
  快恢复 (fast recovery)
Notes: 接收方总有足够大的缓存空间，因而发送窗口大小是由网络的拥塞程度来决定的，也就是说，可以将发送窗口等同于拥塞窗口。接收窗口的大小可根据TCP报文的窗口字段通知发送方，而发送方是如何维护拥塞窗口呢？

## Slide 116: 慢开始 (Slow start)
用来确定网络的负载能力。
算法的思路：由小到大逐渐增大拥塞窗口数值。
初始拥塞窗口 cwnd 设置：
  旧的规定：在刚刚开始发送报文段时，先把初始拥塞窗口cwnd 设置为 1 至 2 个发送方的最大报文段 SMSS (Sender Maximum Segment Size) 的数值。
  新的 RFC 5681 把初始拥塞窗口 cwnd 设置为不超过2至4个SMSS 的数值。
慢开始门限 ssthresh（状态变量）：防止拥塞窗口cwnd 增长过大引起网络拥塞。
Notes: 刚开始发送1个，如果没有发生超时时间，就发送2个，如果还是没有发送超时事件就发送4个，接着8个...，用翻倍的速度类推,即 N = 1, 2, 4, 8, 16...以指数增长，速度有点太快了，可能一下子就到瓶颈值了。我们刚开始可以以指数的速度增长，增长到某一个值，我们把这个值称之为阈值吧，用变量ssthresh代替。当增长到阈值时，我们就不在以指数增长了，而是一个一个线性增长。

## Slide 117: 慢开始 (Slow start)
拥塞窗口 cwnd 控制方法：在每收到一个对新的报文段的确认后，可以把拥塞窗口增加最多一个 SMSS 的数值。
其中 N 是原先未被确认的、但现在被刚收到的确认报文段所确认的字节数。
不难看出，当 N < SMSS 时，拥塞窗口每次的增加量要小于 SMSS。
用这样的方法逐步增大发送方的拥塞窗口 cwnd，可以使分组注入到网络的速率更加合理。
拥塞窗口cwnd每次的增加量 = min (N, SMSS) (5-8)

## Slide 118
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
发送 M2~M3
确认 M2~M3
发送 M4~M7
确认 M4~M7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
发送 M8~M15
cwnd = 8
…
发送方每收到一个对新报文段的确认
（重传的不算在内）就使 cwnd 加 1。
轮次 1
轮次 2
轮次 3
窗口大小按指数增加，不慢！
每经过一个传输轮次，拥塞窗口就加倍。

## Slide 119: 传输轮次
使用慢开始算法后，每经过一个传输轮次 (transmission round)，拥塞窗口 cwnd 就加倍。
一个传输轮次所经历的时间其实就是往返时间 RTT。
“传输轮次”更加强调：把拥塞窗口 cwnd 所允许发送的报文段都连续发送出去，并收到了对已发送的最后一个字节的确认。
例如，拥塞窗口 cwnd = 4，这时的往返时间 RTT 就是发送方连续发送 4 个报文段，并收到这 4 个报文段的确认，总共经历的时间。

## Slide 120: 设置慢开始门限状态变量 ssthresh
慢开始门限 ssthresh 的用法如下：
  当 cwnd < ssthresh 时，使用慢开始算法。
  当 cwnd > ssthresh 时，停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法。
  当 cwnd = ssthresh 时，既可使用慢开始算法，也可使用拥塞避免算法。

## Slide 121: 拥塞避免算法
思路：让拥塞窗口 cwnd 缓慢地增大，即每经过一个往返时间 RTT 就把发送方的拥塞窗口 cwnd 加 1，而不是加倍，使拥塞窗口 cwnd 按线性规律缓慢增长。
因此在拥塞避免阶段就有“加法增大” (Additive Increase) 的特点。这表明在拥塞避免阶段，拥塞窗口 cwnd 按线性规律缓慢增长，比慢开始算法的拥塞窗口增长速率缓慢得多。

## Slide 122: 当网络出现拥塞时
无论在慢开始阶段还是在拥塞避免阶段，只要发送方判断网络出现拥塞（重传定时器超时）：
  ssthresh = max(cwnd/2，2)
  cwnd = 1
  执行慢开始算法
这样做的目的就是要迅速减少主机发送到网络中的分组数，使得发生拥塞的路由器有足够时间把队列中积压的分组处理完毕。

## Slide 123
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
当 TCP 连接进行初始化时，将拥塞窗口置为 1。图中的窗口单位不使用字节而使用报文段。
慢开始门限的初始值设置为 16 个报文段，即
ssthresh = 16。
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



慢开始
慢开始

## Slide 124
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



慢开始
慢开始
发送端的发送窗口不能超过拥塞窗口 cwnd 和接收端窗口 rwnd 中的最小值。我们假定接收端窗口足够大，因此现在发送窗口的数值等于拥塞窗口的数值。

## Slide 125
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
在执行慢开始算法时，拥塞窗口 cwnd=1，发送第一个报文段。
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免




## Slide 126
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
发送方每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把拥塞窗口值加 1，然后开始下一轮的传输（请注意，横坐标是传输轮次，不是时间）。因此拥塞窗口 cwnd 随着传输轮次按指数规律增长。

## Slide 127
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
发送方每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把拥塞窗口值加 1，然后开始下一轮的传输（请注意，横坐标是传输轮次，不是时间）。因此拥塞窗口 cwnd 随着传输轮次按指数规律增长。

## Slide 128
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
发送方每收到一个对新报文段的确认 ACK，就把拥塞窗口值加 1，然后开始下一轮的传输（请注意，横坐标是传输轮次，不是时间）。因此拥塞窗口 cwnd 随着传输轮次按指数规律增长。

## Slide 129
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
当拥塞窗口 cwnd 增长到慢开始门限值s sthresh 时（图中的点，此时拥塞窗口cwnd = 16），就改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按线性规律增长。

## Slide 130: 必须强调指出
“拥塞避免”并非指完全能够避免了拥塞。利用以上的措施要完全避免网络拥塞还是不可能的。
“拥塞避免”是说在拥塞避免阶段把拥塞窗口控制为按线性规律增长，使网络比较不容易出现拥塞。

## Slide 131
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
当拥塞窗口 cwnd = 24 时，网络出现了超时（图中的点），发送方判断为网络拥塞。于是调整门限值 ssthresh = cwnd / 2 = 12，同时设置拥塞窗口 cwnd = 1，进入慢开始阶段。

## Slide 132
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
当拥塞窗口 cwnd = 24 时，网络出现了超时（图中的点），发送方判断为网络拥塞。于是调整门限值 ssthresh = cwnd / 2 = 12，同时设置拥塞窗口 cwnd = 1，进入慢开始阶段。

## Slide 133
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
按照慢开始算法，发送方每收到一个对新报文段的确认ACK，就把拥塞窗口值加1。
当拥塞窗口cwnd = ssthresh = 12时（图中的点，这是新的ssthresh值），改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按线性规律增大。

## Slide 134
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
当拥塞窗口cwnd = 16时（图中的点），出现了一个新的情况，就是发送方一连收到 3 个对同一个报文段的重复确认（图中记为3-ACK）。发送方改为执行快重传和快恢复算法。

## Slide 135: 快重传算法
采用快重传FR (Fast Retransmission) 算法可以让发送方尽早知道发生了个别报文段的丢失。
快重传 算法首先要求接收方不要等待自己发送数据时才进行捎带确认，而是要立即发送确认，即使收到了失序的报文段也要立即发出对已收到的报文段的重复确认。
Notes: 快重传和快恢复算法是对慢开始和拥塞避免算法的改进。（1）快重传：使用了冗余ACK来检测丢包的发生。同样，冗余ACK也用于网络拥塞的检测（丢了包意味着网络可能出现了拥塞），快重传并非取消重传计时器，而是在某些情况下更早的重传丢失的报文段。
当发送方连续连续收到三个重复ACK报文，直接重传对方尚未收到的报文段，不必等待那个报文段设置的重传计时器超时。

## Slide 136: 快重传算法
发送方只要一连收到三个重复确认，就知道接收方确实没有收到报文段，因而应当立即进行重传（即“快重传”），这样就不会出现超时，发送方也不就会误认为出现了网络拥塞。
使用快重传可以使整个网络的吞吐量提高约20%。
不难看出，快重传并非取消重传计时器，而是在某些情况下可更早地重传丢失的报文段。

## Slide 137
快重传举例
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
t
确认 M2
发送 M2
发送 M3
发送 M4
？
发送 M5
发送 M6
重复确认 M2
立即重传 M3
重复确认 M2
重复确认 M2
t
发送 M7
收到三个连续的
对 M2 的重复确认
立即重传 M3
丢失

## Slide 138: 快恢复算法
当发送端收到连续三个重复的确认时，由于发送方现在认为网络很可能没有发生拥塞，因此现在不执行慢开始算法，而是执行快恢复算法 FR (Fast Recovery) 算法：
(1) 慢开始门限 ssthresh = 当前拥塞窗口 cwnd / 2 ；
(2) 新拥塞窗口 cwnd = 慢开始门限 ssthresh ；
(3) 开始执行拥塞避免算法，使拥塞窗口缓慢地线性增大。

## Slide 139
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
因此，在图的点，发送方知道现在只是丢失了个别的报文段。于是不启动慢开始，而是执行快恢复算法。这时，发送方调整门限值ssthresh = cwnd / 2 = 8，同时设置拥塞窗口cwnd = ssthresh = 8（见图中的点），并开始执行拥塞避免算法。

## Slide 140: 加法增大，乘法减小 (AIMD)
可以看出，在拥塞避免阶段，拥塞窗口是按照线性规律增大的。这常称为“加法增大” AI (Additive Increase)。
当出现超时或3个重复的确认时，就要把门限值设置为当前拥塞窗口值的一半，并大大减小拥塞窗口的数值。这常称为“乘法减小”MD (Multiplicative Decrease)。
二者合在一起就是所谓的 AIMD 算法。

## Slide 141: TCP拥塞控制流程图
连接建立
ssthresh = cwnd / 2
cwnd = 1
ssthresh = cwnd / 2
cwnd = ssthresh
连接终止
慢开始
拥塞窗口 cwnd = 1
按指数规律增大
3 个重复
的 ACK
超时
cwnd  ssthresh
拥塞避免
3 个重复
的 ACK
超时
拥塞窗口 cwnd
按线性规律增大

## Slide 142: 发送窗口的上限值
发送方的发送窗口的上限值应当取为接收方窗口 rwnd 和拥塞窗口 cwnd 这两个变量中较小的一个，即应按以下公式确定：
当 rwnd < cwnd 时，是接收方的接收能力限制发送窗口的最大值。
当 cwnd < rwnd 时，则是网络的拥塞限制发送窗口的最大值。
发送窗口的上限值  Min [rwnd, cwnd] (5-9)
也就是说，rwnd 和 cwnd 中数值较小的一个，控制了发送方发送数据的速率。

## Slide 143: 习题
主机甲和乙之间建立一个TCP链接，最大段长为1000B，若主机甲的当前拥塞窗口为4000B，再主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数为（ ）
A.1000 B.2000 C.3000 D.4000
答案：A

## Slide 144: 习题
发送方的发送窗口的上限值取接收窗口和拥塞窗口这两个值中的较小的一个，于是此时发送方的发送窗口为min{4000，2000}=2000B，由于发送方还未收到第二个最大段的确认，所以此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数为
2000-1000=1000B

## Slide 145: 习题
主机甲和主机乙新建一个TCP连接，甲的拥塞控制初始阈值为32KB，甲向乙始终以MSS=1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送。乙为该链接分配16KB接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未出现发送超时的情况下，经过4个RTT后，甲的发送窗口是（ ）。
A. 1KB B.8KB C.16KB D.32KB
答案：A

## Slide 146: 习题
发送窗口的上限值=min{接收窗口，拥塞窗口}。4个RTT后，乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，接收窗口只剩下1KB
（16-1-2-4-8=1）缓存，使得甲的发送窗口为1KB

## Slide 147: 5.9 TCP 的运输连接管理
5.9.1 TCP 的连接建立
5.9.2 TCP 的连接释放
5.9.3 TCP 的有限状态机

## Slide 148: 运输连接的三个阶段
TCP 是面向连接的协议。
运输连接有三个阶段：
  连接建立
  数据传送
  连接释放
运输连接的管理就是使运输连接的建立和释放都能正常地进行。

## Slide 149: TCP 连接建立过程中要解决的三个问题
(1) 要使每一方能够确知对方的存在。
(2) 要允许双方协商一些参数（如最大窗口值、是否使用窗口扩大选项和时间戳选项以及服务质量等）。
(3) 能够对运输实体资源（如缓存大小、连接表中的项目等）进行分配。
Notes: 在连接建立过程中要解决三个问题：
要使每一方能够确知对方的存在
要允许双方协商一些参数，如：MTU、Wmax、QoS、窗口值、MSS等
能对运输实体的资源进行分配，如：缓存大小、连接表中的项目等。
采用Client/Server方式工作

## Slide 150: 客户服务器方式
TCP连接的建立采用客户服务器方式。
主动发起连接建立的应用进程叫做客户(client)，
被动等待连接建立的应用进程叫做服务器(server)。

## Slide 151: 5.9.1 TCP 的连接建立
TCP 建立连接的过程叫做握手。
握手需要在客户和服务器之间交换三个 TCP 报文段。称之为三报文握手。
采用三报文握手主要是为了防止已失效的连接请求报文段突然又传送到了，因而产生错误。

## Slide 152
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段，其首部中的
同步位 SYN = 1，并选择序号 seq = x，表明传送
数据时的第一个数据字节的序号是 x。
TCP 的连接建立：采用三报文握手
Notes: 客户机的TCP首先向服务器的TCP发送一个链接请求报文段，这个特殊的报文段不含应用层数据，其首部的SYN标志位被置为1.另外，客户机会随机选择一个起始序号，确认号是0；

## Slide 153
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
B 的 TCP 收到连接请求报文段后，如同意，则
发回确认。
B 在确认报文段中应使 SYN = 1，使 ACK = 1，
其确认号ack = x  1，自己选择的序号 seq = y。
TCP 的连接建立：采用三报文握手
Notes: 服务器收到这个同步请求数据包后，会对客户端进行一个同步确认。这个数据包中，序列号（ISN）是服务器随机产生的一个值，确认号是客户端的初始序列号+1；

## Slide 154
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
A 收到此报文段后向 B 给出确认，其 ACK = 1，
确认号 ack = y  1。
A 的 TCP 通知上层应用进程，连接已经建立。
Notes: 客户端收到这个同步确认数据包后，再对服务器进行一个确认。该数据包中，序列号是上一个同步请求数据包中的确认号值，确认号是服务器的初始序列号+1。
注意 ：因为一个SYN将占用一个序号，所以要加1。

## Slide 155
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
CLOSED
CLOSED
数据传送
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
B 的 TCP 收到主机 A 的确认后，也通知其上层
应用进程：TCP 连接已经建立。
Notes: 你很漂亮，做我女朋友吧；
我也很欣赏你，好呀；
太棒了，咱俩吃个烛光晚餐去吧
之后开始亲密交往（数据传输）
初始序列号（ISN）随时间而变化的，而且不同的操作系统也会有不同的实现方式，所以每个连接的初始序列号是不同的。TCP连接两端会在建立连接时，交互一些信息，如窗口大小、MSS等，以便为接着的数据传输做准备。 RFC793指出ISN可以看作是一个32bit的计数器，每4ms加1，这样选择序号的目的在于防止在网络中被延迟的分组在以后被重复传输，而导致某个连接的一端对它作错误的判断。

## Slide 156
SYN-
SENT
ESTAB-
LISHED
SYN-
RCVD
LISTEN
ESTAB-
LISHED
采用三报文握手建立 TCP 连接的各状态
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
CLOSED
CLOSED
数据传送
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
TCP 的连接建立：采用三报文握手

## Slide 157
为什么不采用“两次握手”建立连接？
主要是为了防止两次握手情况下已失效的连接请求报文段突然又传送到服务端而产生错误。考虑下面这种情况。
客户A向服务器B发出TCP连接请求，第一个连接请求报文在网络的某个节点长时间滞留，A超时后认为报文丢失，于是再重传一次连接请求，B收到后建立连接。数据传输完毕后双方断开连接。而此时，前一个滞留在网络中的连接请求到达B，而B认为A又发来连接请求，此时若使用三次握手，则B向A返回确认报文段，由于是

## Slide 158
为什么不采用“两次握手”建立连接？
一个失效的请求，因此A不予理睬，建立连接失败。若采用的是“两次握手”，则这种情况下B认为传输连接已经建立，并一直等待A传输数据，而A此时并无连接请求，因此不予理睬，这样就造成了B的资源白白浪费。

## Slide 159: 5.9.2 TCP 的连接释放
TCP 连接释放过程比较复杂。
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
TCP 连接释放过程是四报文握手。

## Slide 160
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
5.9.2 TCP 的连接释放
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
现在 A 的应用进程先向其 TCP 发出连接释放
报文段，并停止再发送数据，主动关闭 TCP
连接。
A 把连接释放报文段首部的 FIN = 1，其序号
seq = u，等待 B 的确认。
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 161
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
主动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
B 发出确认，确认号 ack = u  1，
而这个报文段自己的序号 seq = v。
TCP 服务器进程通知高层应用进程。
从 A 到 B 这个方向的连接就释放了，TCP 连接
处于半关闭状态。B 若发送数据，A 仍要接收。
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 162
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
若 B 已经没有要向 A 发送的数据，
其应用进程就通知 TCP 释放连接。
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 163
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
A 收到连接释放报文段后，必须发出确认。
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 164
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
在确认报文段中 ACK = 1，确认号 ack  w  1，
自己的序号 seq = u + 1。
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
TCP 的连接释放：采用四报文握手
Notes: 你太懒了，每天就知道化妆买衣服，我要和你分手；
好的，你这个钢铁直男，等我把我的东西收拾完；
直男，我的东西收拾完了，咱们分手吧；
好的，拜拜

## Slide 165
CLOSED
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
FIN-
WAIT-1
CLOSE-
WAIT
FIN-
WAIT-2
LAST-
ACK
等待 2MSL
TIME-
WAIT

主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
CLOSED
5.9.2 TCP 的连接释放
TCP 连接必须经过时间 2MSL 后才真正释放掉。

## Slide 166: A 必须等待 2MSL 的时间
第一，为了保证 A 发送的最后一个 ACK 报文段能够到达 B。如果A不等待2MSL，则A返回的最后确认报文段丢失，B不能进入正常关闭状态，而A此时已经关闭，也不可能再重传。
第二，防止 “已失效的连接请求报文段”出现在本连接中。A 在发送完最后一个 ACK 报文段后，再经过时间 2MSL，就可以使本连接持续的时间内所产生的所有报文段，都从网络中消失。这样就可以使下一个新的连接中不会出现这种旧的连接请求报文段。

## Slide 167: 总结
对上述TCP连接建立和释放的总结如下：
1）连接建立
SYN=1,seq=x；
SYN=1,ACK=1，seq=y，ack=x+1；
ACK=1，seq= x+1，ack=y+1.
2）释放连接，分为4步：？

## Slide 168: 习题
A和B之间建立了TCP连接，A向B发送了一个报文段，其中序号字段seq=200，确认号字段ack=201，数据部分有2个字节，那么在B对该报文的确认报文段中（）
A.seq=202,ack=200 B.seq=201,ack=201
C.seq=201,ack=202 D.seq=202,ack=201
答案：C