## Slide 1: 作业（第六版）
P63
2-04 2-07 2-16

## Slide 2: 2-04
试解释一下名词：数据，信号，模拟数据，模拟信号，基带信号，带通信号，数字数据，数字信号，码元，单工通信，半双工通信，全双工通信，串行传输，并行传输。
答：数据：是运送信息的实体。
信号：则是数据的电气的或电磁的表现。
模拟数据：运送信息的模拟信号。
模拟信号：连续变化的信号。
基带信号（即基本频带信号）：来自信源的信号。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。
带通信号：把基带信号经过载波调制后，把信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输（即仅在一段频率范围内能够通过信道）

## Slide 3: 2-04
数字信号：取值为有限的几个离散值的信号。
数字数据：取值为不连续数值的数据。
码元(code)：在使用时间域（或简称为时域）的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形。
单工通信：即只有一个方向的通信而没有反方向的交互。
半双工通信：即通信和双方都可以发送信息，但不能双方同时发送（当然也不能同时接收）。这种通信方式是一方发送另一方接收，过一段时间再反过来。
全双工通信：即通信的双方可以同时发送和接收信息。
串行传输：数据在传输时逐个比特按照时间顺序依次传输
并行传输：数据在传输时采用n个并行的信道，每个信道串行传输，n个信道每次传输n个比特。

## Slide 4: 2-07
假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为20000码元/秒。如果采用振幅调制把码元的振幅划分为16个不同等级来传送，那么可以获得多高的数据率（b/s）？
答：
码元的振幅划分为16个不同等级，则每个码元携带4比特信息，如果我们用二进制数字来表示这16个不同等级的振幅，那么需要使用4个二进制数字。即0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111，可见现在用一个码元就可以表示4个比特。
信息传输速率C=R*log2(16)
=20000码元/秒*4比特/码元
=80000比特/秒

## Slide 5: 2-16
共有4个站进行码分多址CDMA通信。四个站的码片序列为：
A：（-1-1-1+1+1-1+1+1） B：（-1-1+1-1+1+1+1-1)
C：（-1+1-1+1 +1+1-1-1） D：（-1 +1-1-1-1-1+1-1）
现收到这样的码片序列：（-1 +1–3 +1 -1–3 +1 +1）。问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的1还是0？
答：设S：(-1 +1–3 +1 -1–3 +1 +1)，则
S•A=(+1-1+3+1-1+3+1+1)/8=1，所以A发送了1
S•B=(+1-1-3-1-1-3+1-1)/8=-1，所以B发送了0
S•C=(+1+1+3+1-1-3-1-1)/8=0，所以C没有发送
S•D=(+1+1+3-1+1+3+1-1)/8=1，所以D发送了1